枣环行审字[2020]1号

枣庄市生态环境局

关于盛隆化工有限公司5.5米焦炉干法熄焦

工程环境影响报告书的批复

盛隆化工有限公司：

你公司报来的《盛隆化工有限公司5.5米焦炉干法熄焦工程环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于盛隆化工有限公司现有厂区3#、4#焦炉区域，为技改项目，主要建设内容包括建设 1 套 170t/h 的干法熄焦装置（红焦输送系统、干法息炉、排焦系统、出焦系统、焦炭加湿系统、气体循环系统等），同时配套建设除尘装置、供气系统、迁台车、焦罐检修站及其辅助设施，替代现有的二期工程湿法熄焦。工程总投资15500万元，其中环保投资422万元。

经审查，项目建设符合国家产业政策（已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2018-370481-41-03-065339），在全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施以及本批复要求后，污染物可达标排放，主要污染物排放符合总量控制要求。从环境保护角度，该项目建设可行。我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染和生态破坏。严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》等有关规定要求，建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷淋、冲洗、绿化等防风抑尘措施。

（二）落实报告书中提出的对各类废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。干熄炉含尘氮气经一套二级净化处理系统：首先经一次重力沉降除尘后，由后续干法熄焦配套热力系统回收余热，再经二次多管旋风除尘后循环使用。干法熄焦的装焦、排焦、预存室放散废气、干法熄焦风机后放散气体、排焦溜槽除尘气等经集气罩收集进入地面除尘站处理达到《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2干法熄焦排放标准后通过25m高烟囱排放。

加强无组织排放废气的治理力度，减少焦炉炉体及各生产单元的无组织排放。厂界无组织排放应达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表7标准要求。

（三）落实水污染防治措施。项目水封溢流水依托厂区现有污水处理站处理，不外排；焦炭加水增湿废水排入地面设置的冷却池，循环使用，定期补充，不外排。对废水的收集输送系统、车间地面等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

（四）优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

（五）加强运营期固体废物管理，确保固体废物得到妥善处理处置。一般固体废物暂存、运输、处置应符合国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单相关要求。危险废物暂存须符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单相关要求。严格落实危险废物处置要求，生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

（五）该项目完成后，SO2、NOx 和颗粒物总量指标分别控制在231.08t/a、1312.18t/a、174.77t/a以下。

（六）加强环境风险防范，落实报告书提出的环境风险三级防控体系、预警及应急预案，依托厂区现有事故水池，确保事故废水、初期雨水不外排。加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

（七）加强环境监管，健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口并设立标志牌。排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台。落实环境监测计划，实施特征污染物日常监测和跟踪监测制度，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地环保部门报告。

（八）严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，制定相应的环境风险应急预案并纳入区域环境风险应急联动机制。配备必要的应急处置措施并加强演练，确保项目营运期环境安全。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《环境影响评价公众参与办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。按要求开展施工期环境监理工作。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

枣庄市生态环境局

2020年1月19日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄 送：枣庄市生态环境综合执法支队、枣庄市生态环境局滕州分局、 江苏绿源工程设计研究有限公司

枣庄市生态环境局办公室 2020年1月19日印发

共印11份