枣环许可字[2021]2号

枣庄市生态环境局

关于枣庄王晁煤矿有限责任公司矿区项目

环境影响报告书的批复

枣庄王晁煤矿有限责任公司:

你公司报送的《枣庄王晁煤矿有限责任公司矿区项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于滕州市级索镇后王晁村北860m处，发生重大变更未重新报批环境影响评价文件。该项目原生产规模为30万t/a，2006年3月山东省国土资源厅为其办理60万t/a的采矿许可证，2017年7月3日，滕州市环保局对其违法行为进行处罚（滕环罚字[2017]83号）。

项目组成包括主体工程（矿井部分、选煤厂部分）、储运工程、辅助工程、环保工程，矿井部分包括主、副井及提升系统、地面压风机房、井下排水系统等，矿井设计有完整健全的运输、通风、排水、压缩空气、安全监控等系统，选煤厂部分主要包括主厂房、压滤车间、浓缩车间、空压机房等；储运工程包括临时矸石堆场、介质库、栈桥、浮选药剂库、产品仓、场内公路、场内窄轨等；地上配套建设各类办公生活设施及辅助库房；配备供配电、给排水、供热等公用工程；环保工程包括矿井水净化处理站、生活污水处理站、生态治理、噪声防治等相关设施和设备。总投资3000万元，其中环保投资655万元，环保投资占总投资的21.8%。

在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。锅炉废气经低氮燃烧器处理后通过11m高排气筒排放。外排废气须符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表1一般控制区标准的限值要求。

餐厅油烟排放须符合山东省《饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中排放浓度要求。

加强无组织废气防治。井下无组织废气采取“喷雾洒水降尘+风流净化水幕+自动净化水幕”方式，选煤过程中给料及输送废气采取“选煤车间密闭+煤炭输送采用封闭系统+水介质跳汰工艺”降尘，储煤场废气采取“密闭煤棚+喷淋+定期洒水+实时监控”方式，矸石场废气采取“喷淋+防风抑尘网+定期洒水”方式降尘。厂界废气排放须符合《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)无组织浓度限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。矿井水经矿井水处理系统“沉淀+过滤+反渗透+机械蒸发”处理后回用于煤矿井下工作面防尘用水、选煤厂补水、工业广场内道路洒水、绿化、喷淋降尘用水等，剩余处理后的矿井水与地面生活污水、地面冲洗等废水经生活污水处理系统“格栅+水解酸化+接触氧化+沉淀”处理后，混合后排入本项目南侧的北沙河。选煤厂煤泥水闭路循环使用。废水排放除须符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）以及《流域水污染物综合排放标准 第一部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）标准中重点保护区域相关要求的同时，含盐量不得超过1000毫克/升。

（三）加强土壤和地下水保护。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，加强地下水污染防控，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理，落实分区防渗措施。加强土壤污染隐患排查治理，定期开展土壤监测和重点区域、重点设施隐患排查。加强地下水监控监测，严格按报告书要求设置监测井。

（四）强化噪声污染防治。合理布局产生噪声设备，采取相应的选用低噪声设备、隔声、吸声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。煤矸石承包给王晁村民委员会用于修路、铺路等处理。生活垃圾、生活污水污泥由环卫部门定期清运。洗煤厂煤泥掺入产品煤泥中外售。废弃木料外售山东润源生物质发电有限公司。废矿物油、废离子交换树脂由滕州市厚成废旧物资回收有限公司处置。杂盐交由有资质单位处置。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单要求。

（六）强化污染源管理。落实环评文件提出的环境管理及监测计划，安装在线监测设备并与环保部门联网。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。严格实施清洁生产。

（七）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（八）该项目运营后，颗粒物、SO2、NOX的排放量分别控制在0.77t/a、0.04t/a、0.51t/a以内。COD、NH3-N分别控制在19.94t/a、1.01t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年1月8日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：滕州分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2021年1月8日印发

（共印10份）