枣环许可字[2021] 5号

枣庄市生态环境局

关于枣庄市鲁光水泥有限公司粉磨站主机

设备技改项目环境影响报告表的批复

枣庄市鲁光水泥有限公司:

你公司报送的《枣庄市鲁光水泥有限公司粉磨站主机设备技改项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为技改，位于市中区西王庄镇天齐庙村北枣庄市鲁光水泥有限公司厂内。枣庄市鲁光水泥有限公司原有“年产180万吨水泥粉磨站项目”，2017年11月7日枣庄市市中区环保局以市中环行审[2017]B-64号文予以批复，2018年1月通过企业自主环保竣工验收。本次技改枣庄市鲁光水泥有限公司拟投资12000万元，对北厂区进行技术改造，提升高标号水泥的生产，将现有1#生产线ɸ3.0m×13m和2#生产线ɸ3.2m×13m两台水泥磨机置换为1台ɸ4.2×13m水泥磨机，并且配套辊压机、选粉机等节能设备，技改完成后，产能为120万吨水泥，不新增加产能。原有南厂区一条水泥生产线不变，产能为60万吨水泥。厂区总产能为180万吨水泥，不新增产能。

该项目符合国家产业政策，2020年枣庄市市中区经信局予以备案（2020-370402-30-03-107317），在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放和生态环境及土壤保护措施，做好厂区的绿化工作，合理设计绿化面积，确保绿化效果。

（二）强化大气污染防治措施。在原料输送堆存、磨机系统、产品储存、包装等工序粉尘排放点配套设置10台除尘器，废气通过处理符合山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2新建企业大气污染物排放限值“一般控制区”要求后，经不低于15m高的排气筒排放。

加强无组织排放废气的治理。落实报告表提出无组织排放措施。新建密闭原料堆棚2个，原材料装卸、存储应在密闭棚内进行。场地积尘要日清日毕，采取堆场定期洒水、物料装卸设置运行防尘帘及洒水装置等措施。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘，运输车辆在出场前进行清洗、不带泥上路，运输车辆要密闭运输。厂界颗粒物浓度须达到《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表3“水泥工业”大气污染物无组织排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。本项目生产冷却用水循环使用，不外排；车辆清洗废水排入沉淀池，上清液全部用于厂区抑尘洒水，不外排。

（四）强化噪声污染防治。合理布置生产设备，采用隔声、减震、合理布局等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界境噪声排放标准 》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）对固体废物实施分类收集、处理、处置。沉底池底泥由环卫部门定期清运；除尘器收集粉尘回用于生产。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。

（六）强化污染源管理。建设规范污染物排放口，落实环评文件提出的环境管理及监测计划。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。严格实施清洁生产。

（七）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（八）严格执行总量控制指标，颗粒物排放总量应控制在16.142t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局市中分局和枣庄市生态环境综合执法支队开展该项目的“三同时”监督检查。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局市中分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年1月13日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：市中分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2021年1月13日印发

（共印10份）