枣环许可字[2021]7号

枣庄市生态环境局

关于潍焦集团薛城能源焦油渣处理系统

升级改造项目环境影响报告书的批复

山东潍焦集团薛城能源有限公司：

你公司报送的《潍焦集团薛城能源焦油渣处理系统升级改造项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为技术改造。建设地点位于枣庄薛城化工产业园区山东潍焦集团薛城能源有限公司现有厂区内。山东潍焦集团薛城能源有限公司分两期建设，一期2座55孔CS55-08型捣固焦炉，年产焦炭80万吨；二期2座63孔6.25米高JL6253D-Ⅱ型捣固焦炉，年产焦炭132万吨。该项目新建一座危险废物储存库、废气和噪声处置措施，其他依托现有工程，利用现有二期项目焦炉处理薛城化工产业园区内山东潍焦集团有限公司下属各子公司产生的焦油渣（HW11）、废活性炭（HW49）危险废物5000t/a，配入炼焦煤比例为0.17%。项目投资：761.72 万元，其中环保投资62.4万元。

该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施、污染防治和风险防范措施后，将项目建设的不良环境影响降到最低、满足环境保护要求的前提下，我局从环保角度原则同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的主要环保对策措施等进行建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。严格按照山东省人民政府令《山东省扬尘污染防治管理办法》以及《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发[2019]112号）制定扬尘防治及治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。加强施工污水的排放管理，杜绝污水不经处理和无组织排放。

（二）该项目仅限于处理山东潍焦集团薛城能源有限公司、枣庄振兴炭材科技有限公司、枣庄振兴新材料科技有限公司、中科绿碳科技有限公司、枣庄振兴能源有限公司、枣庄杰富意振兴化工有限公司、枣庄薛能天然气有限公司产生的焦油渣（HW11）和活性炭（HW49）类危险废物。

（三）落实大气污染防治措施。落实报告书提出的有组织废气收集、处理措施，确保处理效果。拟建项目废气主要来自于危废库的抽风换气废气，废气收集后经“NaOH碱洗装置+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放。废气排放须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段标准要求。

严格落实无组织排放废气污染防治，确保厂界VOCs浓度须达到《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》(DB372801.6-2018)厂界无组织浓度排放限值要求，硫化氢、氨须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界浓度限制要求。

（四）落实水污染防治措施。做好项目雨污分流、污污分流工作，优化收集处理工艺。废水主要是碱洗塔废水和地面冲洗水。废水全部排入现有酚氰污水处理站处理后进行回用,不外排。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，加强污染防控，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，按照有关设计规范和技术规定，厂区采取分区防渗，落实报告书提出的区域防渗措施。严格按报告书要求设置监测井。

（五）加强运营期固体废物管理。项目固体废物主要是废活性炭。严格落实危险废物暂存、处置等要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单等标准要求。生产中若发现报告书中未识别出的危险废物，按危险废物管理规定处理处置。

（六）加强噪声控制。厂区合理布局，尽量选用低噪声设备；采用加设隔声罩、消音器等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》中的3类标准。

（七）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口、监测口。排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌。现有二期项目焦炉焦炉烟囱和干熄焦炉在原有监测污染因子基础上加装VOCs等自动监控设备，加强厂区VOCS无组织排放监控，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定，在厂区安装VOCS无组织排放自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网。落实环境监测计划，实施特征污染物日常监测和跟踪监测制度，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。

（八）加强环境风险管理。强化环境风险防范和应急措施，建立长期有效的污染防治机制，加强生产运行中的全程风险管理。建立完善的三级防控体系，制定应急预案并与区域事故应急系统相协调，确保配备必要的应急设备设施并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目完成后，VOCs总量严格控制在1.73t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施,并委托有资质的单位开展施工期环境监理工作。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书及园区等相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局薛城分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年1月19日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：市生态环境保护综合执法支队、薛城分局

枣庄市生态环境局办公室 2021年1月19日印发

（共印10份）