枣环行许字[2021]9 号

枣庄市生态环境局关于山东省润泰

新材料有限公司氨基模复合材料产业园（一期）

项目环境影响报告书的批复

山东省润泰新材料有限公司:

你公司报送的《山东省润泰新材料有限公司氨基模复合材料产业园（一期）项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于峄城化工产业园区内。山东省润泰新材料有限公司氨基模复合材料产业园项目计划分期进行建设，其中一期计划投资64500万元（其中环保投资380万元，占0.6%），建设8万吨/年氨基模复合材料（6万吨/年氨基模塑料、2万吨/年氨基模颗粒）、2万吨/年罩光粉、1.1吨/年冰树脂、40万吨/年甲醛。建设主要内容包括甲醛、氨基模树脂、罩光粉、冰树脂等生产装置及污水处理站、循环水站、储运设施等公辅设施。

在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。

（二）强化大气污染防治措施。

1～4#甲醛装置的有机废气经过2台尾气锅炉燃烧后，合并至排气筒P1排放；氨基膜塑料1#、2#、3#车间反应釜不凝气、捏合废气和干燥废气经间接降温冷却+两级水洗+除雾器+活性炭吸附后，通过排气筒P2、P3、P4排放。外排甲醛、甲醇、VOCs、氨浓度须符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31571-2015)废气中有机特征污染物及排放限值、《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表2废气中有机特征污染物及排放限值；NOx浓度须符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2标准要求。

氨基膜塑料生产过程粉碎、球磨、筛分过程产生的废气经密闭收集引入3套布袋除尘器处理后通过排气筒P5排放。外排废气须符合《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区排放浓度限值要求。

2#氨基膜颗粒车间反应釜不凝气和抽真空废气经两级水洗+除雾预处理后，进入尾气锅炉焚烧。球磨、筛分、混料废气经过2套布袋除尘器处理后，经排气筒P6、P7排放。外排废气须符合《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区排放浓度限值要求。

罩光粉装置反应釜不凝气、捏合废气和干燥废气经两级水洗+除雾器+活性炭吸附后，与经两级水洗+除雾器+RCO装置处理的冰树脂生产线反应釜不凝气和抽真空废气合并至排气筒P8排放。外排废气须符合《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表2废气中有机特征污染物及排放限值要求。

罩光粉球磨、筛分废气经布袋除尘器处理后通过排气筒P9排放。外排废气须符合《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区排放浓度限值要求。

污水处理站废气及尿素仓库挥发的氨通过管道收集至水洗+活性炭吸附装置处理后通过排气筒P10排放。外排废气须符合《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）要求。

加强无组织排放废气的收集处理。通过采用DCS生产控制系统、密闭运输管道、定期进行LDAR、储罐及装卸区采用氮封+气液平衡管处理等措施减少无组织排放。甲醛、甲醇、VOCs厂界浓度须符合足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准要求；氨、硫化氢、臭气浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求；颗粒物须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。废水（包括锅炉定期排污水、设备及地面冲洗废水、污水站喷淋塔废水、化验室废水以及经厂区化粪池处理后的生活废水）排入厂区自建污水处理站处理后与制纯水系统排出的浓水一起排入园区污水处理厂处理。

（四）加强土壤和地下水保护。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，加强污染防控，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，落实分区防渗措施。加强土壤污染隐患排查治理，定期开展土壤监测和重点区域、重点设施隐患排查。加强地下水监控监测，严格按报告书要求设置监测井。

（五）强化噪声污染防治。优化厂区平面布置，采取选用低噪声设备、减振、隔声、消声等降噪措施。厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区功能区标准。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。甲醇过滤残渣、甲醇蒸发残液、废包装桶、废活性炭、废RCO催化剂、废污泥、废润滑油等危险废物委托有资质单位进行处置。空气过滤废滤布（包含空气过滤残渣）、生活垃圾由环卫部门清运。纯水制备产生的废反渗透膜由厂家回收处理。原料产生的一般废包装外售处置。除尘器收集的除尘灰可回用于生产线。

（七）健全环境管理体系。按照相关要求在规定位置设置规范的污染物排放口、监测口，并设立标志牌。严格根据相关规定强化落实环境管理及监测计划，在废气排气筒安装常规污染物（含VOCs）等自动监控设备，加强厂区VOCs无组织排放监控，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定，在厂区安装VOCs无组织排放自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网。严格实施清洁生产。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。

（八）强化环境风险防范和应急措施。加强生产运行中的全程风险管理，建立长期有效的污染防治机制。建设相应的围堰、事故水池及相应配套导排系统等。健全完善三级防控体系，制定应急预案并与区域事故应急系统相协调，确保配备必要的应急设备设施并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，氮氧化物、颗粒物、VOCs排放量为19.2t/a、5.333t/a、14.024t/a。氮氧化物、颗粒物总量替代指标从山东神工化工集团股份有限公司消减指标中替代，VOCs总量替代指标从山东丰源轮胎制造股份有限公司消减指标中替代。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。强化环境信息公开与公众参与机制。按照《环境影响评价公众参与办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在项目开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书及园区等相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局峄城分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局峄城分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年1月26日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：峄城分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2021年1月26日印发

（共印10份）