枣环许可字[2021]10号

枣庄市生态环境局

关于中峰化学有限公司醋酸酯纤维素改扩建

项目环境影响报告书的批复

中峰化学有限公司:

你公司报送的《中峰化学有限公司醋酸酯纤维素改扩建项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目为改扩建，位于中峰化学有限公司现有厂区内。项目依托现有年产 20000 吨醋酸酯纤维素生产线，不新增占地。改扩建内容与原装置共用木浆粉碎、成型干燥及后续回收处理系统，扩建只是在原有的装置4套间歇反应单元上再扩建2个单元，形成6个单元装置，建设规模为年产醋酸酯纤维素30000吨。项目总投资额446.8万元，其中环保投资50万元。

在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，采取有效治理措施，将施工扬尘影响降至最小。加强施工期噪声管理，合理安排施工时间，降低设备声级。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，生活垃圾应分类回收。

（二）强化大气污染防治措施。改扩建项目建成后，木浆尾气经“旋风除尘+水喷淋”处理后由30m高排气筒排放；洗涤塔尾气经“水喷淋系统”处理后由30m高排气筒排放；干燥尾气经“水喷淋系统”处理后由27m高排气筒排放；磨粉尾气经袋式除尘后通过15m高排气筒排放；醋酸回收尾气经洗涤塔“水喷淋系统”处理后由15m高排气筒排放；大料仓装卸废气经袋式除尘后通过15m高排气筒排放。VOCs排放浓度须符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6—2018）表2标准限值要求，颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求。

加强无组织排放废气的收集处理。厂界颗粒物须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2无组织排放监控浓度限值；厂界VOCs须符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表3厂界监控点浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流、清污分流。工艺废水、地面冲洗废水经预处理后排入废水池与生活废水混合后通过提升泵排至厂内污水处理站预处理符合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3间接排放限值要求及银河水务（滕州木石）有限公司接纳标准后进入银河水务（滕州木石）有限公司进行深度处理。

（四）加强土壤和地下水保护。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，加强污染防控，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，落实分区防渗措施。加强土壤污染隐患排查治理，定期开展土壤监测和重点区域、重点设施隐患排查。加强地下水监控监测，严格按报告书要求设置监测井。

（五）强化噪声污染防治。优化厂区平面布置，采取选用低噪声设备、减振、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。袋式除尘器除尘灰直接作为产品回用。废滤布、废浆液、醋片、废树脂、废滤渣、釜残渣在厂区内危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。污泥疑似危险废物，需鉴定后明确处理方式，鉴定是危险废物，委托有资质单位处理，不是危险废物，按照一般固体废物处理。一般工业固体废物贮存场所等须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。危险废物的收集、贮运和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。

（七）健全环境管理体系。按照相关要求在规定位置设置规范的污染物排放口、监测口，并设立标志牌。严格根据相关规定强化落实环境管理及监测计划，在放空洗涤塔尾气和干燥尾气排气筒安装污染物（含VOCs）自动监控设备，加强厂区VOCS无组织排放监控，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定，在厂区安装VOCS无组织排放自动监控设备，并按要求与生态环境部门联网。严格实施清洁生产。严格按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，同时应做好排污许可证执行报告等相关工作。

（八）强化环境风险防范和应急措施。加强生产运行中的全程风险管理，建立长期有效的污染防治机制。建设相应的围堰、事故水池及相应配套导排系统等。健全完善三级防控体系，制定应急预案并与区域事故应急系统相协调，确保配备必要的应急设备设施并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。

（九）该项目运营后，V0Cs、颗粒物排放量应分别控制在5.45t/a、4.65t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。强化环境信息公开与公众参与机制。按照《环境影响评价公众参与办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在项目开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。项目建设运行中应遵循环评报告书及园区等相关要求，该项目采取拆除活动时及服务期满后需开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2021年2月2日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：滕州分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2021年2月2日印发

（共印10份）