# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：智能化年产50万平方米新型装饰装修板材项目

建设单位(盖章)：利畅德（山东）新型建材科技有限

公司

编制日期：         2023.2

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 智能化年产50万平方米新型装饰装修板材项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2204-370402-04-01-540237 |
| 建设单位联系人 | 刘亮 | 联系方式 | 15069493333 |
| 建设地点 | 枣庄市市中区税郭镇野岗埠村东博路 |
| 地理坐标 | 117度40分48秒，34度50分24秒 |
| 国民经济行业 类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30”、“56、砖瓦、石材等建筑材料制造303”中“其他建筑材料制造” |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √ 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | 市中区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-370402-04-01-540237 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 450 |
| 环保投资占比 （%） | 3.75 | 施工工期（月） | 3 |
| 是否开工建设 | √ 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 税郭纺织工业园由枣庄市人民政府于2020年依据《关于批准建设民营经济园区的决定》（枣政字[2000]34）设立；2018年园区管委会组织编制了《税郭纺织工业园总体规划》（2018-2030年） |
| 规划环境影响 评价情况 | 2019年8月，税郭纺织工业园管理委员会委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制完成了《税郭纺织工业园环境影响报告书》，2019年12月，枣庄市生态环境局以“枣环行审字【2019】15号”予以审查。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 税郭纺织工业园规划面积1.2292km2，北起206国道，南至枣木高速，西起税郭镇西环路，东至峄城大沙河税郭支流。 园区定位： 1、功能定位 ①工业园区产业结构以第二产业为主，第三产业为辅。第二产业中主要以二类工业为主，一类工业为辅； ②资金来源以地方投资为主，引进外资为辅； ③产业项目选择以劳动密集型为主，技术密集型为辅； ④技术含量以适用一般技术型为主， 高新技术为辅。 2、产业定位 园区产业定位为：以纺织印染、服装生产加工为主，机械加工、新型建材为辅。 拟建项目为石英石板材生产项目，属于新型建材，符合园区规划要求。 |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策符合性分析 项目为人造石英石板材生产及加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许建设项目。同时，项目不属于《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019版）》中的淘汰产能，因此本项目建设符合国家产业政策。 2、土地规划相符性分析 项目位于枣庄市市中区税郭镇野岗埠村东博路，用地性质为工业用地，符合税郭镇总体规划要求和土地利用规划要求。 3、项目与三线一单符合性分析 结合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号) 要求，该项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单符合性分析情况如下： 表1-1 项目与环环评[2016]150号文符合性一览表 (一) “三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 本项目情况 是否符合要求 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类 发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目不在生态红线规划范围内。距项目最近生态保护红线区为九龙湾湿地水源涵养生态保护红线区SD-04-B1-08 符合 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目污染物均达标排放，项目建成后，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。 符合 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目资源利用合理，未触及资源利用上线。 符合 (二)“一单”：环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。旨在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在环境准入负面清单内 符合 通过上表对照，该项目建设不属于“两高一资”型企业，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，不会超过划定的资源利用上线。项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)要求，即本项目建设满足“三线一单”的要求。 本项目位于枣庄市市中区税郭镇野岗埠村东博路，结合《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字〔2021〕16号）相关要求，项目位于市中区税郭镇重点管控单元(ZH37040220008)，与环境管控单元准入要求相符性分析情况见表1-2。 表1-2 项目与《枣庄市“三线一单”生态环境分区管控方案》（枣政字［2021］16号）符合性分析 枣政字［2021］16号文件要求 项目情况 生态保护红线及生态空间保护。全市生态保护红线面积380.92平方公里，占全市国土面积的8.35%，主要生态系统服务功能为水土保持、水源涵养及生物多样性维护保护（待枣庄市生态保护红线调整方案批复后，本部分内容以最新发布数据为准）；自然保护区、森林自然公园、湿地自然公园、地质自然公园、水产种质资源保护区、饮用水水源地保护区等各类保护地以及公益林地得到有效保护。到“十四五”末，实现全市80%以上的应治理区域得到有效治理修复保护，湿地保护率达到70%以上。 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），本项目不在生态红线保护区范围内，因此项目建设符合生态保护红线规定要求，符合生态保护红线及生态空间保护要求。枣庄市生态红线保护图见附图5。 环境质量底线。全市大气环境质量持续改善，PM2.5年均浓度为44微克/立方米；全市水环境质量明显改善，重点河流水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到80％以上，基本消除城市建成区劣五类水体及黑臭水体，县级及以上城市饮用水水源地水质达标率（去除地质因素超标外）全部达到100%；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，全市受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。 项目建设并未突破环境质量底线 资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量要求和强度控制目标。强化水资源刚性约束，建立最严格的水资源管理制度，严格实行用水总量、用水强度双控，全市用水总量控制在省下达的总量要求以下，优化配置水资源，有效促进水资源可持续利用；加强各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标持续下降。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展，严格保护耕地和永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化建设用地布局和结构，严格控制建设用地规模，促进土地节约集约利用。优化调整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，扩大新能源和可再生能源开发利用规模；能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，单位地区生产总值能耗进一步降低。 到2035年，全市生态环境分区管控体系得到巩固完善，生态环境质量根本好转，生态系统健康和人体健康得到充分保障，环境经济实现良性循环，形成节约资源和保护环境的空间格局，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。全市PM2.5平均浓度为35微克/立方米，水环境质量根本改善，水环境生态系统全面恢复，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 本项目不属于“两高一资”项目，项目建设不会对国土资源和自然生态资源等造成影响，符合资源利用上线的相关要求。 构建生态环境分区管控体系 （一）生态分区管控 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，应符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及国家、省有关要求。根据主导生态功能定位，实施差别化管理，生态保护红线要保证生态功能的系统性和完整性。生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线，自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。 一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，根据主导生态功能进行分类管控，以保护为主，严格限制区域开发强度。对生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保生态服务保障能力逐渐提高。加强对林地、河流、水库、湿地的保护，维护水土保持、水源涵养等功能，依法划定保护范围，严格控制新增建设用地占用一般生态空间。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。 本项目不在生态红线范围内，严格落实各项污染防控措施。 （二）大气环境分区管控 全市划分为大气环境优先保护区、重点管控区和一般管控区，实施分级分类管理。 1、将市域范围内的法定保护区、风景名胜区、各级森林公园等环境空气质量功能区一类区识别为大气环境优先保护区，占全市国土面积的5.8%。大气环境优先保护区禁止新建排放大气污染物的工业项目，加强餐饮等服务业燃料烟气及油烟污染防治。 2、将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，占全市国土面积的21.5%。大气环境受体敏感区严格限制新建、扩建排放大气污染物的工业项目，产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。大气环境高排放区应根据工业园区（聚集区）主导产业性质和污染排放特征实施重点减排；新（改、扩）建工业项目，生产工艺和大气主要污染物排放要达到国内同行业先进水平；严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度。大气环境布局敏感区及弱扩散区应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，优先实施清洁能源替代。 3、将大气环境优先保护区、重点管控区之外的其他区域纳入大气环境一般管控区，占全市国土面积的72.7%。大气环境一般管控区应深化重点行业污染治理，鼓励新建企业入驻工业园区（聚集区），强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施。 项目所在区域位于重点控制区，且位于工业聚集区。项目严执行大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环保制度。 （三）水环境分区管控 全市水环境分为水环境优先保护区、重点管控区和一般管控区。 1、将县级以上城镇集中式饮用水源地一二级保护区、省级以上湿地公园和重要湿地、省级以上自然保护区按自然边界划定为水环境优先保护区，占全市国土面积的4.35%。水环境优先保护区按照现行法律法规及管理规定执行，实施严格生态环境准入。 2、水环境重点管控区面积1409.82平方公里，占全市国土面积的30.89%，其中，水环境工业污染重点管控区面积531.48平方公里，水环境城镇生活污染重点管控区面积546.29平方公里，水环境农业污染重点管控区面积332.04平方公里。水环境工业污染重点管控区应禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。实施产能规模和污染物排放总量控制，对造纸、原料药制造、有机化工、煤化工等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。集聚区内工业废水须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。排污单位水污染物的排放管理严格按照《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》执行。水环境城镇生活污染重点管控区应严格按照城镇规划进行建设，合理布局生产与生活空间，维护自然生态系统功能稳定。加快城镇污水处理设施建设，严控纳管废水达标，完善除磷脱氮工艺。水环境农业污染重点管控区应加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，鼓励使用高效、低毒、低残留农药。推进农药化肥减量，增加有机肥使用量。优化养殖业布局，鼓励转型升级，发展循环养殖。分类治理农村生活污水，加强农村生活污水处理设施运行维护管理。推广节约用水新技术，发展节水农业。 3、其他区域为一般管控区，占全市国土面积的64.76%。水环境一般管控区落实普适性环境治理要求，加强污染预防，推进城市水循环体系建设，维护良好水环境质量。 本项目无废水外排，对周边水环境影响较小。 （四）土壤污染风险分区管控 全市土壤环境分为农用地优先保护区、土壤环境重点管控区（包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区）和土壤环境一般管控区。 1、农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域。农用地优先保护区中应从严管控非农建设占用永久基本农田，坚决防止永久基本农田“非农化”。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 2、农用地污染风险重点管控区为严格管控类和安全利用类区域，建设用地污染风险重点管控区为省级及以上重金属污染防控重点区域、全市污染地块、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域。农用地污染风险重点管控区中安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，划定特定农产品禁止生产区域，制定种植结构调整或者按照国家计划经批准后进行退耕还林还草等风险管控措施。建设用地污染风险重点管控区中污染地块（含疑似污染地块）应严格污染地块开发利用和流转审批。土壤污染重点监管单位和高关注度地块新（改、扩）建项目用地应当符合国家、省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。 3、其余区域为土壤环境一般管控区。土壤环境一般管控区应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求。 项目用地为工业用地，项目不属于新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目，对土壤环境影响较小。 （五）环境管控单元划定 全市共划定149个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 1、优先保护单元。共划定57个，面积1602.34平方公里，占全市国土面积的35.11%。主要包括生态保护红线、各级自然保护区、风景名胜区、国家级森林公园、湿地公园及重要湿地、饮用水源保护区、国家级生态公益林等重要保护地以及生态功能重要的地区等。该区域以绿色发展为导向，严守生态保护红线，严格执行各类自然保护地及生态保护红线等有关管理要求。 2、重点管控单元。共划定57个，面积1400.16平方公里，占全市国土面积的30.68%。主要包括城镇生活用地集中区域、工业企业所在园区（聚集区）等，以及人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域重点推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 3、一般管控单元。共划定35个，主要涵盖优先保护单元和重点管控单元以外的区域，面积1561.25平方公里，占全市国土面积的34.21%。该区域执行生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度，推动区域生态环境质量持续改善。 本项目位于枣庄市市中区税郭镇野岗埠村东博路，属于市中区税郭镇重点管控单元。项目污染物排放量较少且达标排放，对生态环境影响较小，枣庄市环境管控单元分类图见附图6。 枣庄市环境管控单元准入清单（市中区税郭镇重点管控单元(ZH37040220008) 空间布局约束 1、一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单。 2、新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。 3、严格执行分阶段逐步加严的地方污染物排放标准，引导城市建成区内现有涉及造纸、印染、医药、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。 4、提高化工产业准入门槛，严格限制新建剧毒化学品项目，从源头控制新增高风险化工项目。 5、电力、建材、化工、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、氮肥、农副食品加工、原料药制造、农药等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 6、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项目。 7、有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 8、将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、环境质量不下降。 本项目位于枣庄市市中区税郭镇野岗埠村东博路，属于工业园区内，不属于落后产能，用地性质为工业用地，符合空间布局约束要求 污染物排放管控 1、深化重点行业污染治理。对现有涉废气排放工业企业加强监督管理和执法检查。 2、加强机动车排气污染治理和“散乱污”企业清理整治。 3、实行新（改、扩）建项目重点污染物排放等量或减量置换，煤炭、水泥、平板玻璃等产能过剩行业实行产能等量替换或减量置换。 4、加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治。 5、严格执行《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》标准。对排入集中污水处理设施的工业企业，所排废水经预处理后须达到集中处理要求，对影响集中污水处理设施出水稳定达标的要限期退出。 6、依法淘汰落后产能，取缔不符合产业政策的小型制革、印染、染料、造纸、石材加工等严重污染水环境的生产项目。 7、从严审批高耗水、高污染排放、产生有毒有害污染物的建设项目。 8、新建化工、印染、原料药制造等工业企业（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水（符合接管标准的除外），不得接入城镇生活污水处理设施。 本项目不属于高耗能项目，项目无废水外排 环境风险防控 1、编制区域内大气污染应急减排项目清单。 2、根据重污染天气预警，按级别启动应急响应措施。实施辖区内应急减排与错峰生产。 3、在工业企业集聚区要全面实现污水集中处理并安装自动在线监控装置。 4、开展涉重企业重金属污染调查，采取结构调整、清洁生产、末端治理等综合措施，控制新增污染。加强环境监管，定期开展重金属环境监测、监察，提升企业内部重金属污染预防、预警和应急能力。 5、强化工业风险源应急防控措施，完善应急池等工业风险源应急收集设施，以及拦污坝、排污口人工湿地等应急缓冲设施。 6、对拟收回土地使用权的化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构、公园、城市绿地、游乐场所等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。 7、化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施前，应认真排查拆除过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，防范拆除活动污染土壤。 本项目不涉及重金属污染，重污染天气期间企业根据相关要求进行应急减排与错峰生产。 资源开发效率要求 1、鼓励发展集中供热。 2、推动能源结构优化，提高能源利用效率。严格控制新上耗煤工业和高耗能项目。新建高耗能项目能耗总量和单耗符合全区控制指标要求。既有工业耗煤项目和居民生活用煤，推广使用清洁煤，推进煤改气，煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气等优质能源使用。管控单元内能耗强度降低率满足全区控制指标要求。 3、推进工业企业再生水循环利用。引导高耗水企业使用再生水，推进企业废水深度处理回用，对具备使用再生水条件但未充分利用的项目，不得新增取水许可。推广企业中水回用、废污水“零排放”等循环利用技术。禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水，并逐步压缩地下水开采量。 4、坚持节水优先的方针，全面提高用水效率，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。加强节水措施落实，提高农业灌溉用水效率，新建、改建、扩建建设项目须制订节水措施方案，未经许可不得开采地下水。 项目废水沉淀后循环使用，烘干为电加热，项目不属于淘汰不符合节水标准的产品、设备 4、与“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析 项目与“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析见表1-3。 表1-3 “气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理要求的符合性分析 名称 政策要求 符合性 说明 《大气污染防治行动计划》(气十条) 国发[2013]37号2013.0910 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸t及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸t以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸t以下的燃煤锅炉。 符合 项目不涉及锅炉 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。 符合 项目使用导热油加热机燃烧清洁能源天然气 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。 符合 项目不属于重点行业 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。 符合 项目产生的挥发性有机废气经高效治理设施处理达标后排放 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。 符合 项目加强施工期管理，采取治理措施减少施工扬尘排放。 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。 符合 项目不涉及食堂 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 符合 项目不属于高耗能、高污染项目 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。 符合 项目不属于产能过剩行业 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 符合 该项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放已进行总量申请 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。 符合 项目不涉及 燃煤锅炉 《水污染防治行动计划》 (水十条) 国发[2015]17号2015.04.16 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 符合 项目不属于“十小”企业，项目生产无废水外排，不会污染水环境 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 符合 项目不属于十大重点行业 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。 符合 项目用水来自区域供水管网 促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。 符合 项目无废水外排 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 符合 项目生产废水经沉淀后循环使用，不外排 《土壤污染防治行动计划》 (土十条) 国发[2016]31号 2016.05.31 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。 符合 该项目污染物达标排放 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 符合 项目固废全部妥善处置或处理 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 符合 项目用地性质为工业用地，不占用耕地 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 符合 项目不属于有色金属冶炼、焦化行业企业 可见，项目符合“气十条”“水十条”“土十条”现行环境管理中相关要求。 5、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年31号公告）的符合性分析见表1-4。 表1-4 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 政策要求 本项目情况 符合性 三、末端治理与综合利用 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 本项目废气排放为低浓度VOCs，项目有机废气经集气罩收集后通过活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置进行处理，最后通过15m高排气筒达标排放 符合 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。 本项目废气成分中不含有有机卤素成分 符合 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 本项目排放的苯乙烯采用“活性炭吸附浓缩+催化燃烧”净化后达标排放 符合 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。 本项目废气处理后可达标排放 符合 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 本项目废气治理产生的废活性炭作为危废进行管理 五、运行与监测 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 设置污染源监测计划，并报送环保部门 符合 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 设置治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并对设备进行维护管理 符合 当采用吸附回收(浓缩)、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。 本次评价已要求制定应急预案配备应急物资并备案 符合 可见，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 6、项目与《山东省环境保护条例》符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 山东省环境保护条例 本项目情况 是否符合 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目不属于以上行业 符合 第四十四条 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 本项目位于枣庄市市中区税郭镇野岗埠村东博路，属于工业园区 符合 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 本项目采用严格的废气、废水治理措施，危险废物委托有资质单位处置，污染物排放未超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标 符合 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目严格执行三同时制度 符合 第四十九条 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。 项目建成后，如被纳入重点排污单位，应按相关要求安装污染物自动监测设备。 符合 7、项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析 项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)》的符合性分析见表1-6。 表1-6 与山东省打好蓝天保卫战行动计划(2021-2025年)的符合性分析 序号 政策要求 项目情况 符合性 1 一、淘汰低效落后产能 项目不属于低效落后产能 符合 2 二、压减煤炭消费量 项目不使用煤炭 符合 3 三、优化货物运输方式优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。 项目不属于运输量较大的行业项目，基本不产生运输扬尘 符合 4 四、实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。2025年年底前，炼化企业基本完成延迟焦化装置密闭除焦改造。强化装载废气收集治理，2022年年底前，万吨级以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。2025年年底前，80%以上的油品运输船舶具备油气回收条件。符合国家标准规定的储油库和依法被确定为重点排污单位的加油站，应安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。持续推行加油站、油库夜间加油、卸油措施。推动企业持续、规范开展泄漏检测与修复（LDAR），提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染高发季前，对LDAR开展情况进行抽测和检查。2023年年底前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建立统一的LDAR信息管理平台。（省生态环境厅牵头） 项目不使用工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料 符合 5 五、强化工业源NOx深度治理严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停产检修、维修，减少污染物排放。 项目不属于以上行业 符合 6 七、严格扬尘污染管控。 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”；大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、覆盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。 本项目施工期通过覆盖、喷洒抑尘等措施降低产生的施工产生的扬尘。严格执行“六项措施”，推行绿水施工。 符合 8、项目与枣庄市生态环境局发布的关于《人造石英石行业绩效分级标准》的符合性分析 项目与枣庄市生态环境局发布的关于《人造石英石行业绩效分级标准》的符合性分析表1-7。 表1-7 与《人造石英石行业绩效分级标准》的符合性分析 差异化指标 A级企业 B级企业 C级企业 本项目 生产规模 年产人造石英石板材30万（含）平方米以上。 年产人造石英石板材20万（含）平方米以上 未达到B级要求 项目产能50万平方米，为A级 能源类型 全部使用天然气、液化石油气、电等。 未达到A、B级要求 项目使用电加热和天然气燃烧加热，A级 装备水平 连续化、自动化控制水平高，其中布料工序为自动化生产，其他生产工序至少采用机械化生产。 未达到B级要求 项目布料为自动化，A级 原辅材料 使用低挥发性不饱和聚酯树脂（苯乙烯含量35%以下），或在树脂中添加使用苯乙烯挥发抑制剂。 未达到A、B级要求 项目使用挥发性不饱和聚酯树脂，A级 无组织排放 1、石英粉、石英砂、玻璃砂等粉状料应袋装或罐装，并储存于封闭储库或车间中； 2、树脂、固化剂、偶联剂、促进剂等原辅材料采用密闭容器存储并存放于室内，采用密闭管道或密闭容器进行输送； 3、涉VOCs排放工序（原辅材料称重、调配、使用、回收，上料、搅拌、下料、布料，振动压实、固化等工序）采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统； 4、使用石英粉、石英砂、玻璃砂等粉料的混料、投料过程，应在产生粉尘部位设置集气罩； 5、成品存放于专用成品库。 1、同A级要求； 2、同A级要求； 3、涉VOCs排放工序无法密闭的，在封闭车间内采取集气罩收集，废气排至VOCs废气收集处理系统； 4、同A级要求； 5、成品采用封闭储存。 未达到B级要求 项目粉状物料均袋装，车间内，液体物料均密闭桶装，粉料投料工序设置集气罩和排气筒，A级 废气治理设施 有机废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%。 未达到B级要求 项目有机废气采用吸附浓缩+催化燃烧处理，处理效率≥85%，A级 使用石英粉、石英砂、玻璃砂等粉料生产过程的含尘废气除尘采用袋式除尘工艺。 使用石英粉、石英砂、玻璃砂等粉料生产过程的含尘废气除尘采用水喷淋除尘、袋式除尘、滤筒除尘等工艺 未达到B级要求 粉状投料过程均设置布袋除尘器，A级 排放限值 1、各项污染物稳定达到《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7—2019）排放限值要求； 2、PM、NMHC的排放浓度分别不高于10mg/m3、10mg/m3。 1、各项污染物稳定达到《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7—2019）排放限值要求； 2、PM、NMHC的排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3。 项目排放的PM、NMHC的排放浓度分别不高于10mg/m3、10mg/m3，A级 监测监控水平 1、排气筒VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于0.5千克/小时或者排气量大于10000立方米/小时的排放口安装NMHC自动监测设施（FID检测器），数据至少保存一年以上（首次评级，应具备保存一年以上的存储能力）； 2、安装厂界VOCs在线监测系统； 3、料场出入口、生产车间出入口及搅拌工序等易产生PM、VOC排放环节，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上； 4、主要搅拌设备及VOCs治理设施安装分表计电监控； 5、以上监测监控设施数据全部接入市生态环境局智慧环保平台。 未达到A、B级要求 本次环评提出安装VOCs排气筒、厂界VOCs在线监测系统要求 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施 运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、树脂、固化剂、偶联剂、促进剂中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等） 未达到A、B级要求 企业会落实环境管理制度，环保档案齐全，A级 台账记录： 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硝剂添加量和时间、燃烧室温度、活性炭更换量和时间等）； 3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放手工和在线监测记录等）； 4、主要原辅材料消耗记录（一年内树脂、固化剂、偶联剂、促进剂用量记录）； 5、燃料（天然气等）消耗记录 至少符合A级要求中1、2、3项 未达到B级要求 项目建成后，会落实台账管理记录，A级 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 人员配置：配备专职环保人员， 并具备相应的环境管理能力 企业会设置环保部门和专职环保人员，A级 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于50%； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于50%； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于50% 未达到B级要求 企业物料运输均使用国五以上排量汽车，A级 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据上传至市生态环境局智慧环保平台。 未达到A级要求。 本次环评已提出建立门禁系统和电子台账要求 9、项目选址合理性分析 项目位于枣庄市市中区税郭镇野岗埠村东博路，总占地面积20000 m2，占地类型为工业用地，符合税郭镇总体规划。 厂址西侧为山东东博汽车制造有限公司，北侧为铁路，南侧为高速，东侧为耕地，最近的敏感点为位于距离厂界西南230m处的野岗埠村。 项目所在地交通便利，资源充足，区域供水、供电设施完善，能够满足项目用水、用电、用气需求。项目厂址选择基本合理。 项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、地理位置 项目位于枣庄市市中区税郭镇野岗埠村东博路，总占地面积20000m2。项目地理位置见附图1。 厂址西侧为山东东博汽车制造有限公司，北侧为铁路，南侧为高速，东侧为耕地，最近的敏感点为位于距离厂界西南230m处的野岗埠村，结合《枣庄市环境保护局关于加强对建设项目现状调查的通知》（枣环函字〔2013〕74号）要求，评价过程中对项目现状及周边进行了现场勘查，厂区内现有厂房及周边现状详见现场照片，项目周围环境见附图2。 2、项目组成 利畅德（山东）新型建材科技有限公司智能化年产50万平方米新型装饰装修板材项目拟建于位于枣庄市市中区税郭镇野岗埠村东博路，拟建设24条高档石英石板材生产线（大板12条，条板12条，每条生产线产能相同）。主要购置搅拌机、石英石压机、固化箱、定厚机、抛光机、红外线桥切机等生产设备，主要原料有石英砂、树脂、偶联剂、钛白粉等，主要生产工序包括搅拌、布料、定模、压制、固化成型、自然冷却、修边、定厚、抛光、检验入库。 项目组成见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目组成一览表 工程类别 项目 具体组成 主体工程 1#原料仓库及混料车间 钢结构，1层，建筑面积2600m2，用于存放原料，同时设置混料机和色选机 2#条板生产车间 钢结构，1层，建筑面积6500m2，车间内设置12条条板生产线及配套定厚抛光区 3#大板生产车间 钢结构，1层，建筑面积3600m2，车间内设置6条大板生产线及配套定厚抛光区 4#大板生产车间 钢结构，1层，建筑面积1800m2，车间内设置6条大板生产线及定厚抛光区 5#原料仓库 钢结构，1层，建筑面积1260m2，用于存放树脂及其他辅料 储运工程 原料库 钢结构，1层，位于厂区东侧，用于存放石英砂、石英粉、树脂及助剂等原料以及产品 辅助工程 办公区 1座，砖混结构，依托项目西侧山东东博汽车制造有限公司 公用工程 供电 由区域供电系统提供，年用电量约420万kWh 给水 新鲜用水来自区域供水管网，年用水量3900m3。 环保工程 废气处置 色选、混料工序产生的颗粒物经集气罩收集进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒DA001排放。 条板12条生产线搅拌、布料、定模、真空压制、固化等工序产生的有机废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后进入有机废气净化装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理）处理后通过1根15m高排气筒DA002排放，12条生产线共设3套处理设施，共用1根排气筒。 大板12条生产线搅拌、布料、定模、真空压制、固化等工序产生的有机废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后进入有机废气净化装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理）处理后通过1根15m高排气筒DA003排放，12条生产线共设3套处理设施，共用1根排气筒。 5台导热油加热机天然气燃烧烟气共用一根15m高排气筒排放（DA004）。 切割及抛光工序废气（颗粒物）通过“水喷淋设施”降尘处理后与无法收集的投料、搅拌、固化废气（颗粒物、VOCs及苯乙烯）在车间内无组织排放，通过加强车间通风及厂区绿化等来做到厂界达标。 废水处置 生产废水经沉淀池处理后循环使用，生活废水经厂区化粪池处理后由环卫部门定期清运。 固废处置 除尘器收集粉尘回用于生产；废边角料及不合格品、废包装袋、沉淀池污泥外售综合利用 废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废原料包装桶、废机油、废润滑油、废机油桶等危险废物在危废暂存间内暂存，定期委托有资质单位处置。 生活垃圾集中收集后由环卫部门清运 噪声处置 隔声、平衡安装、减震等 风险防范 设置事故水池，建立三级防控体系，制定突发环境事件应急预案。 表2-2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 备注 1 树脂罐 5m³ 48 2 SRAL250树脂称量搅拌机 250L 20 3 混料机 / 4 4 EPM1500立式搅拌机 EPM1500 24 5 桶式布料机 国产 24 6 过渡皮带输送机A SRDS360X190X6 10 7 过渡皮带输送机B SRDS435X190X6 10 8 移动过渡皮带输送机 SRDS360X190X6 20 9 铺纸裁切机 2000 2 10 压制皮带输送机 SRDS1242X197X8.9 10 11 新型大板压机 SYSX3290/1650 12 12 新型条板压机 SYSX2450/820 12 13 立体固化箱 SYGX3290/1650 10 导热油加热机供热 14 立体固化箱 SYGX2450/820 5 电加热 15 导热油加热机 YDL-90 10 其中5台烧电，5台烧天然气 16 拉板机 国产 20 17 移动辊棒台 SBT360/190DY 20 18 风干冷却线 30m 20 19 电动辊棒台 SBT360A/160D 20 20 自动下板翻板车 SFB280D/190Z 20 21 电动辊棒台 SBT330/160D 20 22 圆盘定厚机 SCY120B/4 10 23 翻面机 SFL120/120 10 24 抛光机 SMH120D/16 10 25 电动风干辊棒台 SBT330/160DF1 10 26 上板吸盘翻板车 SFB280D/190X 20 27 电动辊棒台 SBT360A/190D 12 28 圆盘定厚磨机 SCY210B/8+4 10 29 电动风干辊棒台 SBT360/190DF1 10 30 圆盘定厚机 SDY210B/8 10 31 侧向翻面机 SFC360/210 10 32 人造石修边线 SGX210C 10 33 电动液压翻板车 SFB280D/190D 10 34 电动移动辊棒台 SBT360A/190DY 10 35 石英板抛光机 SMH210E/16 10 36 电动风干辊棒台 SBT360/190DF2 10 37 贴膜机 STM210D 10 38 自动下板翻板车 SFB280D/190Z 10 39 覆膜机 ZRUN-JPFM 10 40 液压保压箱压滤机 1250 1 41 红外线桥切 KTY-135H 6 42 样块打磨机 QY-DM100 10 43 色选机 MS-S8 2 44 布袋除尘器 7 45 有机废气催化燃烧设备 6 46 板框压滤机 2 47 污水处理罐 TV3526 6 3、产品方案 本项目产品方案见表-2-3。 表2-3 建设项目产品方案一览表 产品名称 规格品种 设计年生产能力 备注 石英石板材（大板） 3290mm*1650mm*20mm 25万m2/a 均外卖 石英石板材（条板） 2450mm*820mm*20mm 25万m2/a 4、主要原辅料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4、表2-5。主要原辅料理化特性见表2-6。 表2-4 主要原辅料消耗一览表 序号 原料名称 年消耗量 (t/a) 主要成分 厂内最大储存量(t/a) 物料来源 1 不饱和聚酯树脂 164.6 22%苯乙烯、78%不饱和树脂 30 液态、罐装、汽运 2 石英粉 3800 SiO2 1000 粉状、袋装、汽运 3 石英砂 13000 SiO2 1000 颗粒状、袋装、汽运 4 玻璃砂 1900 SiO2 1000 颗粒状、袋装、汽运 5 钛白粉 100 TiO 10 粉状、袋装、汽运 6 助剂 5 过氧化甲乙酮 5 液态、桶装、汽运 7 偶联剂 15 异辛酸钴 5 液态、桶装、汽运 表2-5 主要能源消耗一览表 序号 能源名称 年消耗量 物料来源 1 新鲜水 3900m3/a 区域供水管网 2 电 420万kWh/a 区域供电系统 3 天然气 50万m3/a 天然气管道 表2-6 原辅料理化特性一览表 序号 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 1 不饱和 树脂 不饱和树脂是指由二元酸和二元醇经缩聚反应而生成的含有不饱和双键的高分子化合物，属非晶态物质，有刺激性气味淡黄色液体，蒸气压0.6kPa（4.5mmHg，20℃），蒸汽密度3.6（空气=1），体积密度1.1g/cm3，不溶于冷水，可混溶于甲苯、二甲苯、溶剂油等多数有机溶剂。化学性质稳定，除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应 易燃 / 2 苯乙烯 无色透明油状液体，熔点-30.6℃，沸点146℃，相对密度0.91，不溶于水，溶于醇，醚类等多数有机溶剂 易燃 低毒 3 过氧化 甲乙酮 外观是柔软的不变色的白色粉末或硬块(液体存在的形式较为常见，为无色透明液体)，通俗称为白水。有特殊臭味，熔点＜-20℃，相对密度1.09，闪点50℃，沸点112℃，在130℃分解，属于酮过氧化物，微溶于水、烃类，溶于醇、醚、酯。作为不饱和树脂的常温固化剂，具有含量高，活性好，与树酯相溶性好，使用方便的特点，广泛应用于树脂工艺品等。 易燃，具有 爆炸性 中等毒性 4 异辛酸钴 红紫色粘稠均匀液体，有温和气味，沸点226℃，闪点≥30℃，密度1.002g/ml，溶解性：全溶 易燃 / 5 钛白粉 白色粉末，质地柔软的无嗅无味的白色粉末，遮盖力和着色力强，溶点1560～1580℃。不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油，微溶于碱，溶于浓硫酸。遇热变黄色，冷却后又变白色。不含有毒有害物质及重金属。 / / 5、工作制度、劳动定员与实施进度 项目劳动定员50人，年工作300天，三班制生产，年工作7200h。 项目计划于2023年4月开始施工，建设期3个月，于2023年7月投入生产。 6、公用工程 (1) 供水 项目所在区域供水设施完善，本项目依托区域供水管网，厂区用水主要为生产用水和生活用水。 生产用水： 项目在对石英石修边、定厚、抛光工序需要使用“水喷淋”降尘措施，根据建设单位提供资料，用水量为5m3/h、36000m3/a，该部分废水中主要含有大量的石英粉渣，含有高浓度的SS，可通过管道收集后引至沉淀池，经沉淀后循环使用。循环使用过程中损耗量10%，需定期补充新鲜水，补充水量为12m3/d、3600m3/a。 生活用水：项目定员50人，项目职工均不在厂内食宿，根据《山东省城市生活用水量标准（试行）》、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）和项目的具体情况对用水量进行估算，职工用水量按20L/人·d计算，用水量为1m3/d、300m3/a。 综上所述，项目年消耗新鲜水3900m3，使用区域自来水。 (2) 排水 厂区排水采用“雨污分流制”，雨水经落水管排至室外沟渠。 生产废水(修边、定厚、抛光、切割用水)因下脚料及粉尘等全部混入该废水，其主要污染物是SS，该废水经过沉淀及压滤处理后循环使用，不外排。 生活污水其产污量为用水量的80%，为0.8m3/d、340m3/a，生活污水水质简单，经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。 图2-1 建成后全厂水平衡图 （单位：m3/a） (3) 供电 用电量约420万kWh/a，由区域供电系统提供，经公司内部处理后使用。 (4) 供气 项目设置10台导热油加热炉，其中5台导热油加热炉燃烧天然气，天然气由管道运输，其他生产用热使用电加热；办公用房使用分体式空调，即冬季采暖、夏季制冷。 7、项目投资和环保投资 总投资12000万元，所需资金全部由公司自筹。 项目环保投资450万元，占总投资的3.75%，主要用于营运期废气、固废、噪声治理等。项目环保投资情况见表2-7。 表2-7 项目环保投资一览表 项目 环保设施名称 环保投资(万元) 进度 废气 ①搅拌、布料、压制及固化等VOCs废气采用布袋除尘器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理，通过15m高排气筒，共设置6套布袋除尘器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置；②色选、混料工序粉尘，经袋式除尘器除尘后排放；③切割及抛光废气采用水喷淋降尘 380 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 废水 沉淀池、化粪池、压滤机 35 噪声 厂房隔音、车间密闭、基础减震 5 固废 一般固废暂存区、危险废物暂存间、垃圾桶 10 风险 防渗、事故应急池等 20 合计 450 8、厂区平面布置 项目位于枣庄市市中区税郭镇野岗埠村东博路，利用现有闲置场地，新建生产车间、仓库、危废暂存间、事故应急池等设施。厂区出入口位于地块西侧，紧邻山东东博汽车制造有限公司，厂内西侧为大板生产车间及定厚抛光区，北侧为条板生产车间及定厚抛光区，东侧为色选混料区及原辅材料及产品仓库，沉淀池及压滤机位于厂区南部。 本项目使用的设施按照加工工艺的顺序进行生产线布置，各工位集中布置，减少了来回的操作，相应减少可能产生的环境污染，同时还节约了能源消耗。厂区内平面布置分区明确、布置紧凑，流程顺畅，平面布置从环境保护角度基本合理。 厂区平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目石英石生产工序包括搅拌、布料、定模、压制、固化成型、自然冷却、修边、定厚、抛光、检验入库，2#条板车间设置12条条板生产线，3#大板车间设置6大板条生产线，4#大板车间设置6大板条生产线，工艺流程简述如下： ①色选 外购的石英砂含有杂质，需要挑选出来，项目设置色选机2台，将石英砂投料至色选机投料口，自动色选出杂质，色选后的石英砂进入下一步混料。此工序会产生粉尘，设置1套布袋除尘装置，除尘后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 ②混料、投料：根据级配要求首先要选好各种规格的骨料和粉料，再将骨料、粉料、树脂等按照配方比例进行称量，称量后混料，全厂设置4台混料机，与色选工序产生的粉尘共用1套布袋除尘器，经除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。 2台色选机+4台混料机共用1套布袋除尘器+1根15m高排气筒排放（DA001）。 搅拌：混合好的料运送至各生产车间，用于下一步搅拌生产，搅拌机内腔含有特殊材料，既方便换色、清机，又可以保证物料在搅拌过程中不变色，保证产品成分的一致性。 搅拌机工作时是密封的，以防止颗粒物产生。搅拌过程中产生有机废气经有机废气净化装置（布袋除尘器+过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧）处理，最后通过15m高排气筒排放。 ③ 布料、定模：将搅拌好的混合料倒入模具中，均匀分布置在模具框中。 ④ 真空压制：高效真空成型机由真空机组、高频振动压机等组成，可在高真空下压制高密度超硬人造石板。 布料、真空压制过程会产生VOCs（含苯乙烯），经集气罩收集后进入有机废气净化装置（布袋除尘器+过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理）处理达标后排放。 ⑤ 固化：项目采用密闭烘箱对物料进行加热，经过真空加压后的物料，由生产线送入热固化架内进行加热固化。加热方式为电加热和导热油加热机加热，大板生产线设置10个导热油加热机，其中5个导热油加热机电加热，5个导热油加热机天然气燃烧加热，其余条板固化箱均采用电加热。项目采用低温固化工艺，固化温度为80～110℃，固化后自然冷却。 固化过程是树脂分子链中的不饱和双键与交联单体(苯乙烯)的双键发生交联聚合反应，由线型长链分子形成三维立体网络结构的过程。作为交联剂的苯乙烯大量参与反应。由于固化剂和偶联剂的存在，使得固化反应在常温条件下即可发生，因此绝大部分苯乙烯在反应中被消耗，仅少量的苯乙烯逸散。 该过程产生烘干废气，其主要成分为VOCs。项目设置密闭式烘箱（固化箱），烘箱出口上方设有废气收集罩，每批物料加热固化后开启风机将烘干废气排入有机废气净化装置（布袋除尘器+过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理）处理，物料冷却后开启烘箱出料。 条板12条生产线生产线设置3套有机废气处理设施（布袋除尘器+过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧）+1根15m排气筒（DA002），大板12条生产线设置3套有机废气处理设施（布袋除尘器+过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧）+1根15m排气筒（DA003）。5台导热油加热机天然气燃烧废气共用1根15m高排气筒排放（DA004）。 ⑥ 毛坯板加工至成品 a．修边：毛坯板依次经纵向切割机、横向切割机进行修边处理，纵向切割适用于板材宽度的修边调整，横向切割适用于板材长度的修边调整。修边工序使用清净水起到润滑兼吸收粉尘的作用，切割过程中产生的边角料及粉尘均进入废水中，最终排至生产废水沉淀池集中处理。 b．定厚：毛坯板纵向、横向修边完整后，再使用定厚机对板材底面进行刮底、翻面后再用定厚机进行板材正面定厚。定厚工序使用清净水起到润滑兼吸收粉尘的作用，定厚过程中产生的粉尘均进入废水中，最终排至生产废水沉淀池集中处理。 c．抛光：定厚过的板材，再经过自动磨光机精磨，即可获得合乎要求光度的板材；磨抛工序使用清净水起到润滑兼吸收粉尘的作用，磨抛过程中产生的粉尘均进入废水中，最终排至生产废水沉淀池集中处理。 项目修边、定厚、抛光等生产过程均在湿法状态下进行，水不断喷淋在石材表面，使颗粒物被水力捕集，进入沉淀池，大部分可去除，但还有少量颗粒物无组织排放。 ⑦ 成品经检验合格后，包装入库。 ⑧ 样品切割：切割样品快递至客户，方便选择，样品切割在水中进行，切割过程中产生的边角料及粉尘均进入废水中，最终排至生产废水沉淀池集中处理。 工艺流程及产排污环节见图2-2；各类废气的产生收集、处理流程见图2-3。 2、主要污染工序 运营期主要污染工序见表2-8。 图2-2 生产工艺流程及排污节点图 图2-3 项目废气产生、收集、处理流程图 表2-8 运营期主要污染工序一览表 污染类别 产生工序 污染因子 处置方式 废气 色选、混料工序 颗粒物 经集气罩收集后进入布袋除尘器处理通过15m高排气筒DA001排放 搅拌、布料、压制、固化工序 颗粒物、VOCs（含苯乙烯）、恶臭 有机废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后进入有机废气净化装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）处理后通过15m高排气筒（DA002、DA0003、）排放 固化工序导热油加热机天然气燃烧烟气 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 5台导热油加热机燃烧烟气共用1根15m高排气筒（DA004）排放 修边、定厚、抛光工序以及加工切割 颗粒物 采取湿式除尘；加强车间通风，增加职工防护措施，厂区绿化 废水 修边、定厚、抛光工序 SS 经沉淀池沉淀处理后回用，不外排 职工办公生活 COD、BOD5、氨氮、TP、TN、SS 经化粪池处理后有环卫部门清运 噪声 加工生产 设备噪声 隔声、平衡安装、减震等 固废 一般 固废 生产车间 废边角料及不合格品 收集后外售给建材单位综合利用 废气治理 除尘器收集粉尘 收集后回用于生产 原料储存 废包装袋 收集后外给物资回收公司 沉淀池 泥渣 压滤处理后作为建筑材料外售给建材单位综合利用 危险废物 废气治理 废活性炭 在危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处理 废催化剂 原料储存 废原料包装桶(废树脂桶、废固化剂桶等) 设备维护 废机油、废润滑油、废液压油及其包装桶 废弃的含油抹布、劳保用品 生活垃圾 办公、生活 废纸、果皮、塑料袋等 由环卫部门统一收集处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于枣庄市市中区税郭镇野岗埠村东博路，目前为空地，不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量 根据枣庄市生态环境局编制的《枣庄市环境质量报告》（2021年简本），2021年枣庄市良好天数为236天，占全年总天数的64.7%。二氧化硫（SO2）年均值为14微克/立方米，二氧化氮(NO2)年均值为29微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为83微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值45微克/立方米。二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳年均值均达标，可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧年均值均超标，市中区2021年空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 市中区2021年空气监测结果 单位：µg/m3 项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 年均值 17 32 89 45 1.2 166 标准值 60 40 70 35 4(日均值) 160(8小时值) 根据监测结果可知，市中区环境空气中细颗粒物、可吸入颗粒物、O3超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，为非达标区。 2.地表水环境质量现状 项目所在地地表水水域主要是峄城大沙河，其水环境质量功能区属Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。山东省枣庄生态环境监测中心在贾庄闸设有常年监控断面，《枣庄市环境质量报告》（2021年简本）中贾庄闸地表水断面检测因子见表3-2。 表3-2 2021年贾庄闸断面监测结果表 单位：mg/L(pH除外) 监测点位 pH值 COD BOD5 氨氮 高指数 氰化物 石油类 挥发酚 总磷 六价铬 贾庄闸 8.0 15 3 0.49 5.1 0.002 0.014 0.00002 0.156 0.002 标准值 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤6 ≤0.2 ≤0.05 ≤0.005 ≤0.2 ≤0.05 监测结果表明：2021年贾庄闸各监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。枣庄市为进一步改善河流域水环境质量，保障断面水质稳定达标，采取了一系列区域削减的措施：枣庄市出台了《枣庄市水污染防治工作方案》，通过工业企业污水集中治理、重点行业企业清洁化改造、提高工业企业污染治理水平，增加城市污水处理厂及管网配套工程建设、全力推进生态湿地建设、加快城镇污水处理设施建设、加强城镇生活污染防治，控制农业面源污染、合理调整农村产业结构、加强农村生产生活污染防治，全面实行综合治理措施，地表水环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。 3.地下水 本次环评数据引用枣庄市环境保护局《枣庄市环境质量报告》（2021年简本）中市中区丁庄水源地监测结果，监测结果见表3-3。 表3-3 丁庄水源地地下水源监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH值 总硬度 耗氧量 氨氮 氟化物 氯化物 监测值 7.5 554 0.6 0.025L 0.265 89 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤3.0 ≤0.50 ≤1.0 ≤250 项目 总大肠菌群 挥发酚 硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 硒 硫酸盐 监测值 2L 0.0003L 7.29 0.001L 0.0004L 279 标准值 ≤3.0 ≤0.002 ≤20 ≤1.0 ≤0.01 ≤250 由表3-3可知，项目区域地下水除总硬度外，其余指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求。 4.声环境质量现状 该区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，未进行声环境质量现状监测。 5.其它环境问题 本项目占地为工业用地，该地区无生态环境问题，未出现重大环境污染事故。 6、其它环境问题 该地区无生态环境问题。该地区未出现重大环境污染事故。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标情况见下表及附图4。 表3-4 大气环境保护目标 名称 保护对象 相对厂址方位 相对厂址距离/m 环境功能区 野岗埠村 村庄 SW 230m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区 2、地表水环境 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 3、地下水环境 项目占地500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、声环境 项目占地外50m范围内无声环境保护目标。 5、生态环境 项目所在地附近无珍稀野生动植物分布，无重点保护的文物古迹。项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 项目运营过程中涉及排放的废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯乙烯及VOCs。 DA001、DA002、DA003排气筒中颗粒物有组织排放浓度执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材”重点控制区标准要求；颗粒物无组织排放执行表3排放限值要求。 VOCs有组织排放浓度和速率执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中“非金属矿物制品业”中Ⅱ时段的排放限值要求。VOCs厂界无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2厂界监控点浓度限值，厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1标准。 苯乙烯和臭气浓度有组织排放速率执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值；无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2、表3厂界监控点浓度限值。 DA004排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中重点控制区排放浓度限值。 具体见表3-5、表3-6、表3-7。 表3-5 DA001、DA002、DA003排气筒大气污染物排放限值 污染物 有组织浓度限值(mg/m3) 排气筒高度(m) 速率限值(kg/h) 厂界监控点浓度限值(mg/m3 ) 标准来源 颗粒物 10 15 / 1.0 DB37/2373-2018 VOCs 20 3.0 2.0 DB37/2801.7-2019 苯乙烯 / 6.5 1.0 GB14554-93 DB37/2801.7-2019 臭气浓度 / 2000 (无量纲) 16(无量纲) 表3-6 DA004排气筒大气污染物排放浓度限值 污染物 排放限值（mg/m3） 执行标准 颗粒物 10 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中重点控制区排放浓度限值。 二氧化硫 50 氮氧化物 100 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 2、废水 项目生产废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。因此本项目无废水排放。 3、噪声 施工期噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，见表3-8。 表3-8 厂界噪声排放标准一览表 时段 标准限值dB(A) 昼间 夜间 施工期 70 55 运营期（3类） 65 55 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 实施污染物排放总量控制是考核各级政府和企业环境目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）规定，新建排放SO2、NOx、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污，对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代。 项目无生产、生活废水排放，故不需申请水污染物总量指标。 项目全厂颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs有组织排放量分别为0.336t/a、0.1t/a、0.35t/a、0.4t/a，因此本项目需要申请大气污染物排放指标为颗粒物0.336t/a、二氧化硫0.1t/a、氮氧化物0.35t/a、VOCs0.4t/a，需要进行倍量替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期主要进行各生产车间、原辅材料及成品仓库等主体工程及辅助设施的建设，施工工序将产生少量的噪声、扬尘及废气、固体废弃物、废水等污染物。项目施工期工程量较小，对环境的影响大多是短期的，活动结束后可恢复。 1、大气污染防治措施 施工期大气污染主要来自土方开挖、堆存、清理场地等产生的扬尘；土建过程中原材料运输车辆产生的扬尘和尾气等。 (1) 扬尘 施工期产生的扬尘，严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》、《枣庄市扬尘污染防治管理办法》、枣庄市《市直部门大气污染治理技术导则》等文件要求，通过以下措施减少扬尘对环境的影响： ①工程开工前，施工现场必须配置符合要求的PM10扬尘监测和视频监控设备，实现扬尘在线监测和远程视频监控，确保设备正常运行和数据正常上传。 ②施工现场设置围挡：施工工地周围设置连续、密闭的围挡。施工工地边界应设置围挡。施工期间应当对工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网或防尘布； ③建筑施工现场大门内侧应按要求设置车辆冲洗设备，保持出场车辆整洁，并设专人进行管理，工程竣工后方可拆除。 ④进出道路硬化：施工工地永久性道路必须硬化，临时性道路必须采取铺设礁渣、细石或者钢板等措施，材料堆放和加工场地必须硬化。 ⑤建筑施工现场非施工作业的裸土必须覆盖或绿化，易扬尘建筑材料露天存放的必须覆盖防尘布（网）或者喷洒凝固剂。 ⑥工地物料篷盖：施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应当采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布覆盖或者其他防尘措施； ⑦场地洒水清扫保洁：施工工程中产生的建筑垃圾应当及时清运，未能及时清运的，应当采取有效防尘措施。对临时堆放的易产生扬尘的渣土堆、废渣等废弃物，要采用防尘网和防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理，设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等，防止造成扬尘污染； ⑧密闭运输：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗并限速行驶。确无密闭车斗的，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm；从建筑上层清运易散性物料、渣土或者废弃物的，应当采取密闭方式，不得凌空抛掷、扬撒。 (2) 尾气 运输车辆在施工及运输过程中均排放一定量的废气，主要污染物以NOx、CO为主。本工程燃油施工机具主要在基础施工过程中使用，尾气中污染物主要有NOx、CO和烃类。经类比分析知，本项目施工工程中施工机具尾气污染物排放量不大，项目周围环境空气质量受施工机具尾气影响较小。 2、废水污染防治措施 项目施工期对水环境的污染主要来自于施工废水和施工人员的生活污水。场地建设沉淀池，施工废水循环使用不外排，生活废水依托厂内现有化粪池，定期委托环卫部门清运。 3、噪声污染防治措施 施工过程中需要使用施工机械和运输车辆，这些设备会产生较强的噪声，对附近居民的正常生活产生影响。施工期噪声的特点是短期间歇性行为，无规律性。为了减轻项目施工期噪声以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，可以采取以下控制措施： ①在施工期间所用施工机械必须采用具有消声、隔音处理及减震装置的设备，禁止噪声超标机械进入施工现场； ②优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生； ③禁止夜间使用高噪声设备，工艺要求必须连续作业时，须先向相关部门申报并事先通知周边易受影响的村庄； ④合理安排施工时间，对产生高噪声的施工作业，尽量避开夜间、午休时间，施工期间，尽量减少施工区汽车的鸣笛噪声。 4、固体废物污染防治措施 施工期固体废弃物主要为建筑施工垃圾和施工人员生活垃圾。建筑施工垃圾主要成分为水泥凝结废渣、废弃建材等，分别收集堆放于指定位置，将可回收的废材料、废包装、钢管等及时出售给废品回收公司处理，不可回收部分委托当地环卫部门统一处理。不外排。项目施工期的固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境的影响较小，并随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、环境空气影响分析 营运过程中产生的大气污染物主要有有组织废气和无组织废气，有组织废气包括色选、混料工序产生的颗粒物，搅拌、布料、压制、固化工序产生的颗粒物、有机废气以及导热油加热机天然气燃烧烟气，无组织废气为修边、定厚、抛光工序产生的颗粒物。 (1) 色选废气 由于石英砂中含有杂质，需要色选机将杂质选出，色选过程会产生颗粒物，该工序年工作时间为2400h。参考《逸散性工业粉尘控制技术》及同类项目产污系数，色选粉尘排放系数按0.2kg/t物料，全厂色选石英砂量约为13000t，经计算，色选过程中颗粒物产生量为2.6t/a，1.08kg/h。 （2）混料颗粒物 该项目大板条板生产所有的粉状物料均在该工序提前完成混料，由于使用石英粉、钛白粉等粉状物料和石英砂等细颗粒状物料，项目在混料过程中会产生颗粒物，该工序年工作时间为2400h。参考《逸散性工业粉尘控制技术》及同类项目产污系数，原料混合产污系数0.2kg/t原料，全厂粉料混料18800t/a，则混料工序颗粒物产生量3.76t/a，产生速率为1.57kg/h。 项目在色选机、混料机投料口、下料口处配备集气罩，废气经集气罩收集后引至布袋除尘器进行处理（除尘效率98%以上），配套风机风量约10000m3/h。色选及混料颗粒物产生量为6.36t/a、产生速率为2.65kg/h，集气罩收集效率达到90%，则颗粒物收集量5.72t/a，其余的颗粒物车间无组织排放，无组织排放量0.64t/a。经布袋除尘器处理后，最后通过15m高排气筒(DA001)排放，颗粒物的有组织排放量为0.114t/a，排放速率为0.0475kg/h，排放浓度为4.75mg/m3。 （3）搅拌、布料、压制、固化颗粒物及有机废气 项目条板生产车间设置12条生产线，12条生产线共设置3套废气治理措施+1根排气筒（DA002）；项目大板生产车间设置12条生产线，12条生产线共设置3套废气治理措施+1根排气筒（DA003）。 ①条板生产车间搅拌、布料、压制、固化颗粒物及有机废气 条板生产车间搅拌颗粒物： 石英粉、钛白粉等粉状物料和石英砂等细颗粒状物料，在投料、搅拌过程中会产生颗粒物，该工序年工作时间为7200h。参考《逸散性工业粉尘控制技术》及同类项目产污系数，原料混合搅拌产污系数0.2kg/t原料，条板生产车间粉料投料搅拌9400t/a，则混料工序颗粒物产生量1.88t/a，0.26kg/h。 条板生产车间布料、压制、固化有机废气： 石英石板材使用的涉VOCs原辅材料主要包括不饱和聚酯树脂、固化剂、偶联剂等，主要VOCs废气产生工序主要为搅拌、布料、固化等。不饱和聚酯树脂固化反应过程中，存在3种主要反应：苯乙烯均聚反应、苯乙烯和不饱和聚酯的共聚反应、不饱和聚酯的自聚反应。石英石板材生产VOCs废气产生情况相关研究资料收集情况如下： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，人造石材生产VOCs产生量为0.006kg/m3产品。 根据广东环境保护工程职业学院编制的《云浮市臭氧污染来源敏感性分析及控制对策研究报告》（2018年1月）的实验结果，“石英石VOCs平均挥发率约为树脂用量的1.7%。需要指出的是：人造石VOCs挥发性实验条件较为可控，而实际生产中受到员工工作习惯、搅拌程度等各种因素影响，其挥发系数比实验得到的要大。”“VOCs废气成分主要为芳香烃，其中排放贡献较高的芳香烃物种是苯乙烯，占比73.63%”。根据《新型不饱和树脂苯乙烯挥发性能研究》（张衍，陈锋，刘力，2010年11月），低挥发不饱和聚氨酯树脂苯乙烯挥发质量约为不饱和树脂量的2%。根据《人造石制造工艺过程中挥发性有机物(VOCs)的排放特征研究》（《环境科技》第32卷第3期，2019年6月），石英石板材生产排放的VOCs废气中苯乙烯约76.07%。 本项目条板石英石板材年产量为25万m2/a，产品厚度最大为20mm，合计年产条板石英石板材5000m3/a，项目使用的为低挥发不饱和聚氨酯树脂，苯乙烯含量为22%，条板生产使用量为82.3t/a。如依据《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》核算，则VOCs产生量为0.03t/a。如依据《云浮市臭氧污染来源敏感性分析及控制对策研究报告》《新型不饱和树脂苯乙烯挥发性能研究》《人造石制造工艺过程中挥发性有机物(VOCs)的排放特征研究》等研究资料核算，本项目废气VOCs产生量约为不饱和树脂使用量的2.7%，苯乙烯产生量约为不饱和树脂使用量的2%，则苯乙烯产生量为1.646t/a，VOCs产生量为2.22t/a。类别同类项目实际排污情况，本环评认为《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》的系数过小，为保守起见本次环评项目条板生产废气VOCs、苯乙烯产生量分别按2.22t/a、1.646t/a计算。 条板生产车间该工序工作时间为7200h/a，废气采用集气罩（配套风机风量20000m3/h）收集后先经布袋除尘器处理后再进入有机废气净化装置处理，采用活性炭吸附浓缩+催化燃烧工艺，条板生产车间废气经处理后通过15m高排气筒（DA002排放），污染物收集效率90%，颗粒物去除效率95%，有机废气处理效率90%，则排气筒DA002中颗粒物排放量为0.085t/a、排放速率为0.012kg/h、排放浓度为0.6mg/m3；苯乙烯排放量为0.148t/a、排放速率为0.02kg/h、排放浓度为1mg/m3；VOCs排放量0.2t/a、排放速率0.028kg/h、排放浓度分别1.4mg/m3。 ②大板生产车间搅拌、布料、压制、固化颗粒物及有机废气 大板生产车间搅拌颗粒物： 石英粉、钛白粉等粉状物料和石英砂等细颗粒状物料，在投料、搅拌过程中会产生颗粒物，该工序年工作时间为7200h。参考《逸散性工业粉尘控制技术》及同类项目产污系数，原料混合搅拌产污系数0.2kg/t原料，大板生产车间粉料投料搅拌9400t/a，则混料工序颗粒物产生量1.88t/a，0.26kg/h。 大板生产车间布料、压制、固化有机废气： 石英石板材使用的涉VOCs原辅材料主要包括不饱和聚酯树脂、固化剂、偶联剂等，主要VOCs废气产生工序主要为搅拌、布料、固化等。不饱和聚酯树脂固化反应过程中，存在3种主要反应：苯乙烯均聚反应、苯乙烯和不饱和聚酯的共聚反应、不饱和聚酯的自聚反应。石英石板材生产VOCs废气产生情况相关研究资料收集情况如下： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，人造石材生产VOCs产生量为0.006kg/m3产品。 根据广东环境保护工程职业学院编制的《云浮市臭氧污染来源敏感性分析及控制对策研究报告》（2018年1月）的实验结果，“石英石VOCs平均挥发率约为树脂用量的1.7%。需要指出的是：人造石VOCs挥发性实验条件较为可控，而实际生产中受到员工工作习惯、搅拌程度等各种因素影响，其挥发系数比实验得到的要大。”“VOCs废气成分主要为芳香烃，其中排放贡献较高的芳香烃物种是苯乙烯，占比73.63%”。根据《新型不饱和树脂苯乙烯挥发性能研究》（张衍，陈锋，刘力，2010年11月），低挥发不饱和聚氨酯树脂苯乙烯挥发质量约为不饱和树脂量的2%。根据《人造石制造工艺过程中挥发性有机物(VOCs)的排放特征研究》（《环境科技》第32卷第3期，2019年6月），石英石板材生产排放的VOCs废气中苯乙烯约76.07%。 本项目大板石英石板材年产量为25万m2/a，产品厚度最大为20mm，合计年产大板石英石板材5000m3/a，项目使用的为低挥发不饱和聚氨酯树脂，苯乙烯含量为22%，大板生产使用量为82.3t/a。如依据《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》核算，则VOCs产生量为0.03t/a。如依据《云浮市臭氧污染来源敏感性分析及控制对策研究报告》《新型不饱和树脂苯乙烯挥发性能研究》《人造石制造工艺过程中挥发性有机物(VOCs)的排放特征研究》等研究资料核算，本项目废气VOCs产生量约为不饱和树脂使用量的2.7%，苯乙烯产生量约为不饱和树脂使用量的2%，则苯乙烯产生量为1.646t/a，VOCs产生量为2.22t/a。类别同类项目实际排污情况，本环评认为《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》的系数过小，为保守起见本次环评项目大板生产废气VOCs、苯乙烯产生量分别按2.22t/a、1.646t/a计算。 大板生产车间该工序工作时间为7200h/a，废气采用集气罩（配套风机风量20000m3/h）收集后先经布袋除尘器处理后再进入有机废气净化装置处理，采用活性炭吸附浓缩+催化燃烧工艺，大板生产车间废气经处理后通过15m高排气筒（DA003排放），污染物收集效率90%，颗粒物去除效率95%，有机废气处理效率90%，则排气筒DA003中颗粒物排放量为0.085t/a、排放速率为0.012kg/h、排放浓度为0.6mg/m3；苯乙烯排放量为0.148t/a、排放速率为0.02kg/h、排放浓度为1mg/m3；VOCs排放量0.2t/a、排放速率0.028kg/h、排放浓度分别1.4mg/m3。 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年31号公告），“对于含低浓度VOCs的废气，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。”本项目有机废气排放为低浓度VOCs，由集气罩收集后经过+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置进行处理，最后通过15m高排气筒达标排放，为可行技术。企业活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置设计及选型应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)、《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）及《关于加快解决当前挥发性有机物突出问题的通知》(环大气〔2021〕65号)等规范及文件的要求，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g，采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g。同时，企业应严格落实《枣庄市人民政府关于加强生态环境保护突出问题综合整治的实施意见》（枣发[2021]13号）中人造石英石企业相关环保要求，加强对储存、装卸过程中逸散排放进行控制，严密封闭厂房或异味生产单元，进出门和厂房窗户不得有敞口现象，破损墙体或门窗要全部修复完成，墙体缝隙必须密封，吸附和浓缩燃烧多级处理设施一并使用，确保达标。 （4）导热油加热机天然气燃烧烟气 项目设置10台导热油加热炉，其中5台导热油加热炉燃烧天然气，天然气用量为50万m3/a，参考第二次全国污染源普查中《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》燃气锅炉产污系数，烟气产生量按107753Nm3/万m3天然气计算，SO2、NOx产污系数为0.02Skg/万m3天然气、6.97kg/万m3天然气(低氮燃烧-国内领先)。根据《天然气》(GB17820-2018)可知天然气含硫量限值为100mg/m3，则S取100mg/m3进行核算。参考第二次全国污染源普查中《4411火力发电、4412热电联产行业系数手册》天燃气锅炉产污系数，天然气燃烧颗粒物产污系数为103.9mg/m3天然气。 根据上述产污系数，本项目天然气烘干烟气产生量为5387650m3/a，年工作7200h，748.28m3/h，SO2、NOx、颗粒物产生量分别为0.1t/a、0.35t/a、0.052t/a，产生速率分别为0.014kg/h、0.049kg/h、0.007kg/h，产生浓度分别为18.71mg/m3、65.48mg/m3、9.35mg/m3，5台导热油加热炉燃烧天然气经1根15m高排气筒排放（DA004）。 项目建成后全厂有组织废气产生排放情况见表4-5。 表4-5 全厂有组织废气产生及排放情况一览表 污染 工序 产生情况 治理措施 排放情况 污染物 产生浓度(mg/m3) 产生速率(kg/h) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 色选、混料 颗粒物 265 2.65 6.36 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） 4.75 0.0475 0.114 条板生产车间搅拌布料压制 固化工序 颗粒物 13 0.26 1.88 布袋除尘器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒（DA002） 0.6 0.012 0.085 VOCs 15.4 0.308 2.22 1.4 0.028 0.2 苯乙烯 11.45 0.229 1.646 1 0.02 0.148 大板生产车间搅拌布料压制 固化工序 颗粒物 13 0.26 1.88 布袋除尘器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒（DA003） 0.6 0.012 0.085 VOCs 15.4 0.308 2.22 1.4 0.028 0.2 苯乙烯 11.45 0.229 1.646 1 0.02 0.148 导热油加热机天然气燃烧烟气 颗粒物 9.35 0.007 0.052 低氮燃烧+15m高排气筒（DA004） 9.35 0.007 0.052 二氧化硫 18.71 0.014 0.1 18.71 0.014 0.1 氮氧化物 65.48 0.049 0.35 65.48 0.049 0.35 全厂有组织排放 颗粒物 0.336 二氧化硫 0.1 氮氧化物 0.35 VOCs 0.4 苯乙烯 0.296 (5) 修边、定厚、抛光粉尘 项目大板、条板修边、定厚、抛光均在各自生产车间内进行，参考《第二次污染源普查排污系数手册》（303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册），人造石材生产颗粒物产物系数为0.051kg/立方产品。项目生产的石英石板材厚度约为2cm，则条板、大板体积数均为5000立方米，经计算条板、大板修边、定厚、抛光粉尘产生量均为0.255t/a，该工序估算年运行均为7200h，产生速率均为0.035kg/h。 项目修边、打磨等生产过程均可在湿法状态下进行，不会影响产品质量，因此选择使用湿法“水喷淋”措施进行降尘，水不断喷淋在石材表面，使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池，大部分可去除，但还有少量粉尘及部分沉淀的石粉渣在收集、贮运过程中洒落，经风干后会产生粉尘。结合手册，水喷淋处理效率为90%，则核算项目大板、条板修边、定厚、抛光颗粒物无组织排放量均为0.026t/a，排放速率均为0.004kg/h。 色选、混料车间颗粒物无组织产生量为0.64t/a，产生速率为0.27kg/h，在色选混料车间内以无组织形式排放。 条板生产车间颗粒物无组织排放量为0.214t/a，排放速率为0.03kg/h；苯乙烯无组织排放量为0.165t/a，排放速率为0.023kg/h；VOCs无组织排放量为0.222t/a，排放速率为0.03kg/h。 大板生产车间颗粒物无组织排放量为0.214t/a，排放速率为0.03kg/h；苯乙烯无组织排放量为0.165t/a，排放速率为0.023kg/h；VOCs无组织排放量为0.222t/a，排放速率为0.03kg/h。 通过对车间内的粉尘采取有效降尘措施(如经常对车间洒水等以增加车间内的相对湿度，有利于粉尘的沉降；同时作业工人操作时均佩戴口罩等防护措施，保障工人的身心健康；生产废水中含有的石粉颗粒细小，若经风干后容易起尘，因此必须将生产废水全部导入生产废水处理设施中，处理后的泥渣定期委托其他回收厂家清理回收，并在收集、贮运过程中做好防漏措施，以免泥渣在环境中风干后造成扬尘污染等问题。项目建成后全厂无组织排放量见表4-6。 表4-6 全厂无组织废气污染物排放情况一览表 生产车间 污染物名称 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 色选混料车间 颗粒物 0.64 0.27 条板生产车间 颗粒物 0.214 0.03 VOCs 0.222 0.03 苯乙烯 0.165 0.023 大板生产车间 颗粒物 0.214 0.03 VOCs 0.222 0.03 苯乙烯 0.165 0.023 全厂合计 颗粒物 1.068 0.33 VOCs 0.444 0.06 苯乙烯 0.33 0.046 表4-7 排放口参数一览表 排放口 基本参数 编号 排放口类型 地理坐标 高度 出口内径 烟气温度 污染物 DA001 一般排放口 E117度40分48秒，N34度50分24秒 15 m 0.4m 25℃ 颗粒物 DA002 一般排放口 E117度40分48秒，N34度50分24秒 15 m 0.4m 25℃ 颗粒物、VOCs、苯乙烯、臭气浓度 DA003 一般排放口 E117度40分48秒，N34度50分24秒 15 m 0.4m 25℃ 颗粒物、VOCs、苯乙烯、臭气浓度 DA004 一般排放口 E117度40分48秒，N34度50分24秒 15 m 0.4m 40℃ 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 执行标准 DA001、DA002、DA003排气筒中颗粒物排放浓度执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材”重点控制区标准要求（10 mg/m3）；VOCs排放浓度和速率执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中“非金属矿物制品业”中Ⅱ时段的排放限值要求（20mg/m3、3kg/h）；苯乙烯和臭气浓度有组织排放速率执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值（苯乙烯6.5kg/h、臭气浓度2000）。DA004排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中重点控制区排放浓度限值。 表4-8 污染源参数表（面源） 面源名称 面源起始点(度) 海拔高度(m) 面源长度(m) 面源宽度(m) 与正北夹角(度) 面源初始排放高度(m) 色选、混料车间 E117度40分48秒，N34度50分24秒 / 130 20 0 12 条板生产车间 E117度40分48秒，N34度50分24秒 / 100 65 0 12 大板生产车间 E117度40分48秒，N34度50分24秒 / 90 20 0 12 执行标准 颗粒物厂界无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373- 2018）表3排放限值要求（1.0mg/m3）；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2厂界监控点浓度限值（2.0 mg/m3）；苯乙烯和臭气浓度无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2、表3厂界监控点浓度限值（苯乙烯1.0 mg/m3、臭气浓度16）。 由以上分析可以看出，项目排放的有组织颗粒物可以满足山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373- 2018）表2中“其他建材”重点控制区标准要求，有组织VOCs可以满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中“非金属矿物制品业”中Ⅱ时段的排放限值要求（20mg/m3、3kg/h）；有组织苯乙烯和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值要求。有组织颗粒物和有组织VOCs同时可满足枣庄市生态环境局发布的《人造石英石行业绩效分级标准》中A级企业要求。 天然气燃烧烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中重点控制区排放浓度限值。 厂界无组织颗粒物满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373- 2018）表3排放限值要求，VOCs满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2厂界监控点浓度限值要求；苯乙烯和臭气浓度无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2、表3厂界监控点浓度限值要求。可见，项目大气污染物均达标排放，对周围环境影响较小。 (3) 项目非正常排放核算 项目非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 ① 设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现非正常/超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ② 工艺设备运转异常 本项目采用的工艺设备安全可靠性较高，且操作条件比较温和，每年会定期对工艺设备进行检修，故项目出现工艺设备运转异常的情况几率较小。 ③ 污染物控制措施达不到应有效率 若废气设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气未经处理直接排放。 综合以上分析，本项目非正常排放主要考虑污染物控制措施达不到应有效率时非正常工况下的排放。本项目混料工序配套布袋除尘处理系统，搅拌、布料、压制、固化工序配套高效有机废气净化系统（活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置），非正常排放情况下，处理效率按照0%（完全失效）计。 表4-9 项目非正常排放量核算表 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放 浓度(mg/m3) 非正常排放速率(kg/h) 单次持续时间 年发生频次 应对 措施 色选、混料工序 处理设施失效 颗粒物 265 2.65 60 min 2次/a 立即停车检修 条板生产车间搅拌布料压制 固化工序 处理设施失效 颗粒物 13 0.26 60 min 2次/a 立即停车检修 VOCs 15.4 0.308 60 min 2次/a 立即停车检修 苯乙烯 11.45 0.229 60 min 2次/a 立即停车检修 大板生产车间搅拌布料压制 固化工序 处理设施失效 颗粒物 13 0.26 60 min 2次/a 立即停车检修 VOCs 15.4 0.308 60 min 2次/a 立即停车检修 苯乙烯 11.45 0.229 60 min 2次/a 立即停车检修 由上表可知，非正常工况下，本项目颗粒物排放浓度无法满足山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018），废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。 综上分析，为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施： ① 对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 ② 建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 ③ 如出现事故情况，必要时应立即停产检修。 2、地表水环境影响分析 厂区排水采用“雨污分流制”，雨水经落水管排至室外沟渠。结合公用工程分析可知，项目废水为修边、定厚、抛光加工废水、切割加工废水和生活污水。 ①修边、定厚、抛光废水 项目在对石英石修边、定厚、抛光工序需要使用“水喷淋”降尘措施，用水量为5m3/h、36000m3/a，该部分废水中主要含有大量的石英粉渣，含有高浓度的SS。处理该废水需要建设相应的沉淀池及压滤设备，项目在厂区南侧建设2个2000m3的沉淀池和1套压滤设备用于该废水的处理，废水处理后循环使用，不外排。 ②生活污水 厂区采取雨污分流，雨水经雨水管网收集后外排。 项目定员50人，生活污水产污量为用水量的80%，为0.8 m3/d、240m3/a，生活污水水质简单，主要污染物为COD、SS、氨氮，均为常规污染物，经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。 厂区生产车间、仓库、危废暂存间、事故水池等均按照相关要求进行防渗。 项目在营运过程中，应加强管理，杜绝污水跑、冒、滴、漏，以保护周围水环境。 综上，在落实好各项环保设施的情况下，本项目废水不会直接排入外环境，不会对区域地表水环境造成明显影响。 3、声环境影响分析 (1) 主要噪声源分析 本项目噪声源主要是混料机、搅拌机、切割机、定厚机、抛光机及风机等生产设备的噪声，根据国内类行业噪声值的经验数据，其噪声级一般在70～85 dB(A)之间。设备噪声源强及治理措施情况见表4-10。 表4-10 项目主要噪声源情况一览表 车间 噪声设备 数量 单台设备噪声级dB(A) 拟采取的降噪措施 采取措施后声级值dB(A) 生产区 混料机 4 70 平衡安装 基础减震 厂房隔声 50 自动配料机 5 70 50 风机 10 80 60 搅拌机 44 75 55 石英石压机 24 85 65 定厚机 30 80 60 切割机 6 85 65 压滤机 1 80 60 水磨抛光机 10 85 65 本项目单个设备噪声值较弱，但设备数量较多，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。各种噪声生产设备布置在生产车间内，固定噪声源安装减震底座，经过建筑隔声、距离衰减降噪；同时建设单位应加强管理和设备润滑，做到文明生产等措施，尽可能减轻人工操作产生的瞬时噪声对环境的影响。 (2) 声环境影响预测 根据噪声源的分布情况，采用HJ2.4-2021导则中推荐的模式进行预测，项目各厂界噪声贡献及南侧声环境敏感点预测结果见表4-11。 表4-11 项目噪声环境影响预测结果表 点位名称 贡献值dB（A） 标准值dB（A） 达标情况 东厂界 40.9 昼间65 夜间55 达标 南厂界 44.2 达标 西厂界 38.6 达标 北厂界 37.2 达标 为进一步减小设备运行过程中噪声对外界环境的影响，确保厂界稳定达标，本环评建议项目建设单位采取以下措施： ① 源头控制：尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ② 合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 ③ 加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。加强工人的操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 ④ 厂界加强绿化，既可以吸声，又可以降低废气对周围环境影响。 经上述噪声防治措施治理后，项目对厂区各厂界的噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，项目噪声对周边声环境和敏感保护目标影响较小。 4、固体废物影响分析 4.1 源强分析 项目生产固废主要为废边角料及不合格品、除尘器收集粉尘、废包装袋、泥渣、废包装桶(废树脂桶、废固化剂桶等)、废活性炭、废机油、废润滑油、废液压油及其包装桶等和生活垃圾。 (1) 生活垃圾 项目员工定员50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作时间300天，则生活垃圾产生量为7.5t/a，收集后委托环卫部门清运。 (2) 一般工业固废 ① 废边角料及不合格品：切割工序产生的废边角料和不合格品，产生量约10t/a，收集后外售综合利用。 ②除尘器收集粉尘：混料、搅拌工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理。经计算，除尘器收集粉尘量约为8.65t/a，收集后回用于生产。 ③ 废包装袋：废弃固态原料包装物主要为原料包装等，年产生量约为0.25t，定期收集后外给物资回收公司。 ④ 沉淀池泥渣：项目生产废水经沉淀后循环使用，沉淀池产生的泥渣定期清理，压滤处理后产生量为750t/a，作为建筑材料外售给建材单位综合利用。 (3) 危险废物 经查询《国家危险废物名录》（2021），废活性炭、废包装桶(废树脂桶、废固化剂桶等)、废机油等属于危险废物，在危废暂存间内暂存后，委托有资质单位处置。 ① 废活性炭：项目产生的有机废气采用“活性炭吸附浓缩+催化燃烧”装置处理。该装置采用蜂窝状活性炭为吸附剂，运行过程中会产生废活性炭。根据设备厂家提供资料，活性炭装填量约3t，一般每年更换一次，废活性炭产生量3t/a。废活性炭属于HW49其他废物、非特定行业、烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭，废物代码900-039-49。 ② 废原料包装桶：项目不饱和树脂、固化剂等原料拆包装产生的废包装桶，产生量约为0.25t/a，属于HW49其他废物、非特定行业、含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码为“900-041-49”。 ③ 废机油、废润滑油、废液压油及其包装桶：项目在营运生产过程中对设备进行日常维护，产生废机油、废润滑油，以及废机油桶、废润滑油桶。废机油产生量为0.01t/a，属于HW08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，废物代码900-214-08。废润滑油产生量为0.01 t/a，属于HW08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，废物代码 900-217-08。废液压油产生量为0.01t/a，属于液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油，危废类别HW08，废物代码900-218-08。 废机油桶、废润滑油桶、废液压油桶产生量共计0.01t/a，均属于HW08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，废物代码为“900-249-08”。 ④ 废弃的含油抹布、劳保用品等：设备维护过程中会产生沾染油污的废手套、废抹布等，年产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录（2021）》“危险废物豁免管理清单”中的“废弃的含油抹布、劳保用品(900-041-49)”，可全过程不按危险废物管理。企业日常管理中应尽可能将废气含油抹布等单独收集，并做危废进行贮存、处置。 ⑤废催化剂 本项目废气治理催化燃烧会使用催化剂，每套废气治理设施催化剂填充量为0.08m3，约0.056t，3年更换一次，则废催化剂产生量约0.056t/3年，项目设置6套催化燃烧装置，则项目废催化剂产生量约0.112t/a，含有铂等重金属，该类废物属于《国家危险废物名录》中HW50，代码为900-049-50，需要作为危废委托有资质单位回收处置。 本项目固废产生和排放情况见表4-12。 表4-12 项目固废产生和排放情况一览表 序号 产生 环节 名称 属性 有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量t/a 污染防治措施 1 办公 生活 生活 垃圾 生活垃圾 / 固态 / 7.5 桶装 环卫部门清运 7.5 定点 收集 2 下料、检验 废边角料、不合格品 一般工业固废 303-009--99 / 固态 / 10 袋装 外售综合利用 10 一般 固废 暂存区 3 除尘器粉尘 废非金属矿物粉尘 一般工业固废303--009--66 / 固态 / 8.65 袋装 回用于生产 8.65 4 包装 废弃包装物 一般工业固废303-009-07 / 固态 / 0.25 / 外售综合利用 0.25 5 沉淀池 泥渣 一般工业固废 303-009-61 / 固态 / 750 袋装 外售综合利用 750 6 废气 治理 废活性炭 HW49 苯乙烯等 固态 T 3 袋装 委托有资质单位处置 3 危废 暂存间 7 废催化剂 HW50 苯乙烯等 固态 T 0.112 袋装 0.112 8 原料存储 废原料包装桶 HW49 废树脂等 固态 T/In 0.25 / 0.25 9 设备 维护 废机油 危废HW08 废油 液态 T，I 0.01 桶装 0.01 10 废润 滑油 危废HW08 废油 液态 T，I 0.01 桶装 0.01 11 废液 压油 危废HW08 废油 液态 T，I 0.01 桶装 0.01 12 废机油桶等 危废HW08 废油 固态 T，I 0.01 桶装 0.02 13 设备 维护 废弃的含油抹布、劳保用品 危废HW49 废矿物油 固态 / 0.01 袋装 0.01 4.2 污染防治措施 (1) 生活垃圾 定点存放于带盖生活垃圾桶，由环卫部门统一清运。 (2) 一般工业固废 一般固体废物处置应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠； ④贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 (3) 危险废物 危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建设，具体要求如下： A.危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的l/5。 ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 B.危险废物的堆放 ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 建设单位必须按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险废物管理计划，原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系、环境监测计划，执行转移联单制度及国家和省转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、专人专管负责制、台账保管制度、处置全过程管理制度等。 经采取上述措施后，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求，对周围环境影响很小。 5、土壤、地下水环境影响分析 项目污染土壤、地下水的途径主要是废水、废液等通过包气带渗漏污染土壤和地下水。 ① 项目厂区内废水渗漏，主要是车间、沉淀池、化粪池、危废暂存间发生渗漏、含有较高浓度污染物将渗入地下从而污染地下水； ② 本项目建成后，原有可渗透的土地变为不可渗透的人工硬化地面，减少了污染物入渗对地下水的影响； ② 车间、沉淀池、化粪池、危废间采取混凝土防渗措施，做好防渗基础。 车间属于一般防渗区，防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能。化粪池、危废间属于重点防渗区，防渗性能不应低于6.0 m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗性能。 企业在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，按要求做好分区防渗处理，各类固废分别集中收集，做好防雨、防晒措施，可有效防止液体物料、固废渗滤液以及废水渗入地下。同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。采取以上措施，项目的建设对周围土壤、地下水环境影响较小。 6、环境风险影响分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境应急损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 (1) 风险识别 本项目为石英石板材生产项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）的规定，对环境风险源进行了识别，本项目主要危险化学品不饱和树脂（含22%苯乙烯）、固化剂（过氧化甲乙酮）、偶联剂（异辛酸钴）、天然气等。厂内不设置天然气储罐，经管道运输，主要物料最大存在量及其分布情况见表4-13。可见，本项目Q值＜1。 表4-13 主要原辅料消耗一览表 序号 物料名称 主要成分 厂内最大储存量 临界量(t) Q值 储存位置 1 不饱和树脂（含苯乙烯） 22%苯乙烯、 78%不饱和树脂 30（含苯乙烯6.6） 苯乙烯10 0.66 原料库房 2 固化剂 过氧化甲乙酮 5 / / 3 偶联剂 异辛酸钴 10 / / 本项目环境风险源主要为火灾事故及树脂、天然气等物料泄漏事故。 (2) 环境影响途径及危害 ① 生产过程中发生火灾 发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。如抢救不及时，会迅速危害到原材料、产成品及机械设备等，进而给企业造成人力、物力及财力的极大损失。 ② 一般的安全隐患 项目存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等。这些事故中，火灾风险防范为重中之重。可以引起火灾的因素较多，如电器设备多，维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当气等，可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的，具有较大的危害性。 (3) 风险防范措施 ① 在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等。 ② 厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③ 采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④ 禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤ 进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 ⑥ 贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在不饱和树脂、固化剂分区存放，贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ⑦天然气管道与建筑物、构筑物及相邻管道的水平净距和垂直净距以及埋设深度、通过沟渠地沟和避让其他交叉管线的安全措施，应符合国家标准TJ28—78“城市燃气设计规范”。天然气干管的布置，其供气管网应呈环状。 ⑧天然气管道远离火源，检修时严禁使用明火和高温强光灯具。管道破漏燃烧时，应采取隔离警戒，清除邻近的可燃物，并关闭两端的天然气阀门。 ⑨地下天然气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面通过，并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。套管和地沟应安全可靠。凡可能引起管道不均匀沉降的地段，地基应做相应处理。长距离埋地钢管，应通过严格试漏，并有防腐保护措施。此外，还要按一定距离安装隔断阀。 ⑩加强催化燃烧装置安全设计，防止发生废气温度过高造成活性炭自燃及因VOCs浓度达到爆炸浓度造成催化燃烧装置起火爆炸等事故。 综合以上分析，本项目无重大危险源，环境风险主要为火灾污染大气环境。火灾事故其对主要发生事故的厂房及厂房周围较近范围内，可能会造成厂内人员伤亡和财产损失，对厂外敏感点影响较小。项目采取相应风险防范措施后，风险处于可以接受的水平。但项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。为确保环境安全，防止突发环境事件发生，建议建设单位组织编制《突发环境事件应急预案》，经有关专家评审后，到枣庄市生态环境市中区分局备案。 7、环境管理与监测计划 7.1 环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 项目运行期的环境保护管理措施如下： ① 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ② 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③ 负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④ 该项目运行期的环境管理由安全环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤ 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 7.2 排污口规范化管理 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》部令第33号、《排放口规范化整治技术》环发[1999]24号文等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ① 项目废气排气筒，按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ② 固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 ③ 主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 ④ 污染治理设施安装“分表计电”智能管控系统。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 7.3 环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。开展环境监测的目的在于： (1) 检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； (2) 了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行。 对项目所有的污染源(废水、废气、噪声等)情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，针对本项目排放的污染物，建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。并按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目监测计划见下表。 表4-14 项目环境监测计划表 类型 监测点位 监测项目 监测频次 废气 排气筒DA001 颗粒物 每年一次 排气筒DA002 颗粒物、VOCs、苯乙烯、臭气浓度 应安装VOCs在线监测，其他因子每年一次 排气筒DA003 颗粒物、VOCs、苯乙烯、臭气浓度 应安装VOCs在线监测，其他因子每年一次 排气筒DA004 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 每年一次 厂界 颗粒物、VOCs、苯乙烯、臭气浓度 每年一次 噪声 厂界外1m处 厂界噪声 每季度一次 固废 统计全厂固废量，统计固废种类、产生量、处理方式和去向，每月统计1次 7.4 排污许可要求 项目建成后应依法向当地环境保护主管部门申请排放物许可证，实行排污许可管理，做到持证排污。排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 7.5 环境设施竣工验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)相关规定可知，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）要求，建设单位应依据环评文件、环评批复中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，按照验收暂行办法规定的程序和标准，在具备项目竣工验收条件后组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 (1) 环保工程设计要求 ① 照环评报告表提出的污染防治措施，做好废气、废水、噪声治理以及固废收集等工作； ② 核准环保投资概算，要求做到专款专用，环保投资及时到位。 (2) 环保设施验收建议 ① 验收范围 a、与本工程有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建设的配套工程、设备、装置和监测手段等。 b、本报告表和有关文件规定应采取的其他各项环保措施。 ②“三同时”验收内容 本项目“三同时”验收内容详见表4-15。 表4-15 项目环境保护措施验收一览表 类别 验收内容 环保措施 治理效果 建设时间 废气 色选、混料粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA001 DA001、DA002、DA003排气筒中颗粒物排放浓度满足山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373- 2018）表2中“其他建材”重点控制区标准要求（10 mg/m3）；VOCs排放浓度和速率执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中“非金属矿物制品业”中Ⅱ时段的排放限值要求（20mg/m3、3kg/h）；苯乙烯和臭气浓度有组织排放速率执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值（苯乙烯6.5kg/h、臭气浓度2000）。DA004排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中重点控制区排放浓度限值要求。 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用 条板生产车间搅拌布料压制固化工序颗粒物、VOCs 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒（DA002） 大板生产车间搅拌布料压制固化工序颗粒物、VOCs 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒（DA003） 导热油加热机天然气燃烧烟气 低氮燃烧+15m高排气筒（DA004） 打磨抛光粉尘 通过“水喷淋设施”降尘处理 降尘率90%，无组织颗粒物厂界达标 厂界无组织 废气 车间密闭，加强管理 颗粒物厂界无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37 /2373- 2018）表3排放限值要求（1.0 mg/m3）；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7 -2019)表2厂界监控点浓度限值（2.0 mg/m3）；苯乙烯和臭气浓度无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2、表3厂界监控点浓度限值（苯乙烯1.0 mg/m3、臭气浓度16）。 废水 生产、生活废水 生产废水经沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排。 无废水外排 噪声 厂界噪声：Leq(A) 合理布局，车间隔声、基础减振 经确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 固废 各类固废种类、产生量、处理方式、去向 一般固废合理处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599 -2020）要求。 危险废物在危废间暂存，委托有资质单位处置 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 风险防范措施 落实情况 事故水池 风险防范措施及应急预案 防渗 措施 建设、落实情况 分区防渗 有效防止对地下水、土壤的污染 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA001 | DA001、DA002、DA003排气筒中颗粒物排放浓度执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材”重点控制区标准要求（10 mg/m3）；VOCs排放浓度和速率执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中“非金属矿物制品业”中Ⅱ时段的排放限值要求（20mg/m3、3kg/h）；苯乙烯和臭气浓度有组织排放速率执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值（苯乙烯6.5kg/h、臭气浓度2000）。DA004排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中重点控制区排放浓度限值要求。 |
|  | DA002 | 颗粒物 VOCs 苯乙烯 臭气浓度 | 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒（DA002） |  |
|  | DA003 | 颗粒物 VOCs 苯乙烯 臭气浓度 | 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒（DA003） |  |
|  | DA004 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+15m高排气筒（DA004） |  |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 VOCs 苯乙烯 臭气浓度 | 切割、抛光废气通过“水喷淋设施”降尘处理； 车间密闭，加强管理 | 颗粒物厂界无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373- 2018）表3排放限值要求；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7 -2019)表2厂界监控点浓度限值；苯乙烯和臭气浓度无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2、表3厂界监控点浓度限值。 |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 经沉淀池处理后循环使用，不外排 | / |
|  | 生活污水 | SS COD BOD5 NH3-N | 经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排。 | / |
| 声环境 | 厂界 | LeqA | 减震、隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾在厂内集中收集后委托环卫部门统一清运。 除尘器收集粉尘回用于生产中。 废边角料及不合格品、废包装袋、沉淀池泥渣等一般固废收集后外售综合利用。 废活性炭、废包装桶(废树脂桶、废固化剂桶等)、废机油废润滑油、废机油桶等危险废物在危废暂存间内暂存后，委托有资质单位处置。 固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区分区防渗，车间地面硬化，原料库、沉淀池、危废间等重点防渗处理。各类固废分别集中收集，做好防雨、防晒措施，确保废水不会直接与土壤接触或随雨水外流污染土壤等。 |
| 生态保护措施 | 项目所在地附近没有珍稀动植物群落和其他生态敏感点，项目对周围生态环境影响不大。 |
| 环境风险 防范措施 | ① 在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等。 ② 厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③ 采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④ 禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤ 进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 ⑥ 建设事故水池并按照规范安装截止阀。 |
| 其他环境 管理要求 | ①执行排污许可制度，在项目有排污前完成排污许可申报或变更。 ②制定突发环境事件应急预案并备案。 ③应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求对排放口进行检测。 ④建设设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，应当依法向社会公开验收报告。 |

# 六、结论

综上所述，利畅德（山东）新型建材科技有限公司智能化年产50万平方米新型装饰装修板材项目符合国家产业政策，符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址符合当地规划，在落实本报告表所提出的环保措施的前提下，项目运营中产生的污染物可达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。故只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施并加强管理，本项目从环境保护的角度讲是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

# 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.336 | / | 0.336 | +0.336 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.35 | / | 0.35 | +0.35 |
|  | VOCs | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 苯乙烯 | / | / | / | 0.296 | / | 0.296 | +0.296 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料、不合格品 | / | / | / | 10 | / | 10 | +10 |
|  | 废非金属矿物粉尘 | / | / | / | 8.65 | / | 8.65 | +8.65 |
|  | 废弃包装物 | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | 0.25 |
|  | 沉淀池泥渣 | / | / | / | 750 | / | 750 | +750 |
| 危险废物 | 废活性炭（HW49） | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 废催化剂（HW50） | / | / | / | 0.112 | / | 0.112 | +0.112 |
|  | 废原料包装桶（HW49） | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | +0.25 |
|  | 废机油（HW08） | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废润滑油（HW08） | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废液压油（HW08） | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废机油桶等（HW08） | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废弃的含油抹布、劳保用品（HW49） | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

废水

循环使用

沉淀池

外卖

石英粉、玻璃颗粒、不饱和树脂、钛白粉、固化剂、偶联剂、色浆

色选

废气、固废

样品切割

废气

石英砂

沉淀池

废水

循环使用

颗粒物

色选、混料

有机废气

搅拌、布料、压制、固化

水喷淋降尘

修边、定厚、切割及抛光

集气罩

集气罩

布袋除尘器

除尘器+活性炭浓缩吸附+催化燃烧

15m高排气筒DA002、DA003、

含尘废气

无组织排放

15m高

排气筒DA001

固化工序导热油加热机天然气燃烧烟气

5台加热机燃烧烟气共用1根15m高排气筒DA004