枣环许可字〔2023〕7号

枣庄市生态环境局

关于枣庄沃辉新型材料有限公司年产20万吨新型材料项目环境影响报告书的批复

枣庄沃辉新型材料有限公司：

你公司报送的《枣庄沃辉新型材料有限公司年产20万吨新型材料项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于新建，位于枣庄市市中区税郭镇纪官庄村206国道南侧，建设生产车间、原料库、成品库、办公及辅助用房。通过对外购的粒径为5-15cm的石英石矿石进行处理，年产20万吨精制石英砂。项目总投资：10100万元，其中环保投资320万元，占总投资的3.17%。

根据报告书结论以及专家技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，从生态环境部门职责角度，我局原则同意依据环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺、污染防治和环境风险防范措施等进行建设和运营。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期间环境管理。严格制定扬尘防治方案，施工扬尘防控须达到六个“百分之百”要求，施工现场安装一套β射线扬尘在线监测设备。施工建筑垃圾严格实行定点堆放及时清运处理。合理安排施工时间，禁止高噪声的夜间施工。废水经沉淀处理后回用，开挖的土壤应有计划的分层回填，表土回填表层，施工完成后，尽快按厂区绿化方案恢复植被。施工现场安装视频监控，视频存储时间至少3个月。

（二）强化大气污染防治措施。上料、锥破、锥破料仓落料、反击破、筛分、筛分料仓落料粉尘经收集处理后由15m排气筒（DA001）排放，直燃机燃烧废气、烘干废气、烘干料仓落料粉尘、筛分粉尘、筛分料仓落料粉尘经收集处理后由15m排气筒（DA003）排放，球磨分选粉尘经收集处理后由15m排气筒（DA004）排放。其中颗粒物排放须达到《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1“重点控制区”标准限值；烘干废气须达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/ 2375-2019）表1中相关限值及《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”标准限值要求。天然气热水锅炉废气采用低氮燃烧工艺通过15m排气筒（DA002）排放，须达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中“重点控制区”标准限值。

严格落实报告书中提出的无组织排放控制措施。卸料、包装、堆放、输送等车间须采取密闭措施，并建设喷淋装置喷洒抑尘，颗粒物浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。

（三）严格落实水污染防治措施。实行清污分流，雨污分流。酸洗废水排入回酸桶，经检验后回用于酸洗工序；水洗废水经厂区污水处理站处理后回用于水洗工序；生活污水经一体化污水处理设施处理后用于喷淋抑尘，不外排；纯水制备废水、锅炉排污废水回用于水洗工序；车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆清洗，所有废水均不外排。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。加强污水处理区、酸洗区、污水输送系统、危废暂存间防渗设施的日常维护。建立完善的土壤和地下水监测制度，合理设置土壤和地下水监测井，严格落实土壤和地下水监测计划。

（五）严格落实噪声污染防治措施。给料机、破碎机、烘干机、球磨机、风机等生产设备采用低噪声设备、采取隔音、基础减振等措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中的2类限制要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。收集粉尘、酸洗废渣、磁选铁屑、色选不合格料、压滤泥饼、沉淀泥渣收集后外售，废布袋、废树脂委托厂家更换回收，废机油、废机油桶委托有资质单位进行处理，生活垃圾由环卫部门收集处理。工业固体废物贮存场所等须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。严格落实危险废物处置要求，危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求。

（七）健全环境管理制度。按照相关要求设置规范的污染物排放口和监测口，排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台，并设立标志牌。落实环境监测计划，发现异常情况，及时采取相关措施并向当地生态环境部门报告。物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车，非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。环保设备安装“分表计电”智能控制系统。

（八）强化环境风险防范和应急措施。加强生产运行中的全程风险管理，严格落实有效的环境风险防范和应急措施，防范环境污染事故发生。

（九）该项目运营后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量控制在2.649t/a、0.419t/a、3.287t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自环境影响报告书批复文件批准之日起，超过5年项目方开工的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局市中分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局市中分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、项目须符合有关法律法规规定要求。如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年2月8日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

枣庄市生态环境局办公室 2023年2月8日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html