枣环许可字〔2023〕33号

枣庄市生态环境局

关于枣庄市鲁光水泥有限公司年产90万吨水泥粉磨技改项目环境影响报告表的批复

枣庄市鲁光水泥有限公司:

你公司报送的《枣庄市鲁光水泥有限公司年产90万吨水泥粉磨技改项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

项目为技改项目，位于枣庄市市中区西王庄镇天齐庙村北枣庄市鲁光水泥有限公司厂内。枣庄市鲁光水泥有限公司南厂区现有1台φ3.2×13m粉磨机产能为70万吨/年，该公司与枣庄市安兴水泥粉磨有限公司(1台φ3.2x13m磨机，产能为80万吨/年)签定80万吨/年产能转让协议、与山东顺兴水泥股份有限公司薛城分公司(1台φ3.2×13m磨机，产能为75万吨/年)签定30万吨/年产能转让协议，完成转让协议后合计产能为180万吨/年按照2:1比例进行产能减量置换，在南厂区原厂址通过技改新建1条φ3.8x13m年产90万吨水泥粉磨生产线。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。严格制定扬尘防治方案，拆除过程全面落实雾炮湿法作业等措施，各类产尘物料须采取密闭、存储、围挡、覆盖等防尘措施。施工现场按要求落实清扫、洒水降尘各项措施。设置进出场车辆冲洗设备，设专人进行管理，保存视频监控资料。建设沉淀池，含油废水除油处理，施工废水循环使用不外排，生活废水委托环卫清运。干化的砂浆和石灰浆等建筑垃圾及时清理后运往指定的渣场，及时恢复临时占地，进行覆土或绿化。加强施工期噪声管理，采取隔声降噪措施，降低设备声级，禁止夜间（22：00至次日6：00）施工。

（二）原材料地下道输送、粉煤灰筒仓、预粉磨机、矿粉筒仓、水泥球磨机、包装机、装车机、散装机均须设置1台袋式除尘器，分别经15米高以上排气筒（DA011-DA017、DA020）排放。水泥筒仓设置2台袋式除尘器经22米高排气筒（DA018-DA019）排放。各除尘器设置集气罩及软帘，颗粒物排放浓度《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表2新建企业大气污染物水泥行业重点控制区排放限值要求。

落实报告表提出无组织排放措施。砂、石料场全封闭，沙、石子等原料输送、卸料、上料、搅拌工序均须在密闭设施内进行，形成负压空间。10座储料仓(4个水泥仓，粉煤灰各3座)设置在封闭车间内，粉尘须经仓内除尘器处理。封闭车间设置喷淋设施实时进行洒水抑尘。厂界废气浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。生产冷却用水循环使用，车辆清洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。项目不新增员工，无新增生活废水。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则防治地下水和土壤污染，生产车间、危废间、沉淀池、化粪池采取防渗措施。

（五）强化噪声污染防治。生产车间安装隔音窗，粉磨机、磨机、提升机、除尘器风机等噪声源采取隔声、减振措施。厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中的2类限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。除尘器收集尘收集后回用于生产，除尘器废布袋、沉淀池底泥收集后外售。废润滑油和废润滑油桶暂存危废间，委托资质单位。处置贮存和暂存措施参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防雨防渗相关要求。危险废物须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范废气排放口监测孔和监测平台，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。厂区下风向设置β射线扬尘在线监测设备，确保设备正常运行和数据正常上传。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。你单位须组织开展安全风险评估和隐患排查治理，制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。环保治理设施运营须符合安全生产、事故防范的相关规定。

（九）该项目运营后，颗粒物排放量控制在9.12t/a，碳排放量控制在6918.4tCO2/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局市中分局和枣庄市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局市中区分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关行业法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年5月10日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

抄送：市中分局、市生态环境保护综合执法支队

枣庄市生态环境局办公室 2023年5月10日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html