枣环许可字〔2023〕45号

枣庄市生态环境局

关于山东腾达特种钢丝科技有限公司年产1.2万吨高温合金材料表面处理优化升级项目

环境影响报告书的批复

山东腾达特种钢丝科技有限公司：

你公司报送的《山东腾达特种钢丝科技有限公司年产1.2万吨高温合金材料表面处理优化升级项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于扩建，位于滕州市经济开发区益康大道南路887号山东腾达特种钢丝科技有限公司铬不锈生产车间内。本项目对现有产品进行覆膜表面处理，分别为镀铜、镀锌、镀镍，并配套环保设备，设计产能分别为6000t/a，4200t/a、1800t/a，项目新增12000吨/年优质弹簧线、铬不锈产品，总产能不变。主要建设：主体工程（铬不锈和覆膜生产线），配套辅助、储运、公用及环保工程等。项目总投资2000万元，其中环保投资200万元，占总投资的10%。

在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，项目建设带来的不利环境影响可以得到有效的减免。从生态环境部门职责角度，我局原则同意按照环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运营。

二、项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。

各个环节产生的氯化氢、硫酸雾根据生产线槽体功能分区收集，氯化氢、硫酸雾混合后经二级碱喷淋塔处理后由一根15米高排气筒DA004排放，氯化氢、硫酸雾排放浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900—2008）表5排放浓度限值要求。镀锌、镀铜/镍须满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表6标准。不合格品退镀产生的颗粒物经除尘处理后由一根15米高排气筒DA005排放。颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求。

落实报告书提出的无组织污染控制措施。从源头降低酸雾产生量，拟建项目涉酸槽体全部添加酸雾抑制剂。采取槽体密闭+顶部吸风的废气收集措施，且槽沿设置水封槽。氯化氢、硫酸雾厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区废水收集、排放系统。含铜锌废水、含镍废水、含铬废水、综合废水（酸性废水、清洗废水）、地面清洗废水经装置区污水管线分类收集进入各自预处理单元后同废气净化废水进行深度处理做为中水回用于生产，不得排入外环境。含铬废水、含镍废水预处理设施出水口执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），含铜锌废水处理设施出口中水执行总铜0.5mg/L、总锌1.5mg/L标准要求，并执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标准。

纯水制备废水经处理后与生活污水（化粪池预处理后）混合经市政污水管网排入国电银河水务（滕州）有限公司处理。外排水质全盐量参考执行《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1－2018）表2一般保护区域限值标准，其他污染物执行国电银河水务（滕州）有限公司纳管标准。

（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，定期检查污水收集管网，杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（四）加强噪声污染防治。对主要噪声源水泵、风机等通过加装消音器、基础减振、柔性接口等降噪措施，确保西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类功能区标准要求，其他厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准的要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。纯水制备固废收集后由供应厂家回收处置，工业固体废物贮存场所等须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防雨防渗相关要求。生活垃圾委托环卫部门清运处置。

原辅材料废包装桶（袋）、废手套（抹布）、电解活化废槽液、电解活化槽渣、镀铜废槽液、镀铜槽渣、镀镍废槽液、镀镍槽渣、镀锌废槽液、镀锌槽渣、铬钝化槽液、铬钝化槽渣、铜钝化槽液、铜钝化槽渣、槽液净化废滤芯、污泥、废活性炭、废盐、废RO膜、滤芯收集尘等危险废物，均分类收集后暂存于危废库内，委托有资质的单位进行处置。危废暂存间须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）健全环境管理制度，强化污染源管理。污水池、事故水池、罐区、污水管网、危废间等严格落实分区防渗措施。落实报告书中提出的环境管理及监测计划，含镍、含铬、含铜锌废水处理设施出口须安装重金属在线监测设施，厂区废水外排口安装上述各类重金属在线监测设施。设置采样平台进行采样；规范设置2处地下水监测井。

（七）强化环境风险防范和应急措施。环保治理设施纳入安全评价范围，治理工程要符合安全生产、事故防范的相关规定。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。拟建项目装置区新建一类污染物事故水收集系统，其他事故水收集系统依托厂区现有事故水池。

（八）该项目运营后，COD、氨氮排放量须控制在0.3t/a、0.02t/a以内，颗粒物有组织排放量须控制在0.0066t/a以内。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，落实建设项目环评信息公开主体责任，针对项目建设的不同阶段，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求，采取拆除活动或服务期满后开展完成相应的风险评估和修复工作等。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年6月28日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

枣庄市生态环境局办公室 2023年6月28日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html