枣环许可字〔2023〕46号

枣庄市生态环境局

关于山东鑫厦新型建材有限公司建材用石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链工程项目

环境影响报告表的批复

山东鑫厦新型建材有限公司:

你公司报送的《山东鑫厦新型建材有限公司建材用石灰岩梯级综合利用绿色循环产业链工程项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为新建，位于枣庄市薛城区陶庄镇梁山小官庄北凯乐大道西500米。项目属于重新报批环评项目，已完成基本建设。项目综合利用废石，经破碎、筛分、制砂等工序生产出 140万吨精品骨料和60万吨机制砂，并对其进行进一步利用生产商品混凝土80万m3/a、精品骨料70万t/a、机制砂10万t/a。主要建设内容包括：主体工程（生态修复及矿石开采区、生产加工区）、储运工程（骨料仓、机制砂仓、商混站原料库、骨料中转仓、收尘仓1#、收尘仓2#）、辅助工程、公用工程及环保工程。项目总投资38600万元，其中环保投资13825.55万元，占比为35.8%。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）强化生态保护。矿产资源开发全过程应符合《砂石行业绿色矿山建设规范》(DZ/T0316-2018)要求，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化。严格在划定矿区范围内进行灰岩采矿活动，严禁越界开采。做好生态恢复与土地复垦，将矿山复垦纳入矿山日常生产与管理，采用采矿-排土-造地-复垦一体化技术。分批开采，采空区域及时回填。

严格执行防治水土流失措施，最大程度地减少地表的剥离面积和上层土壤的破坏。加强生产管理，分台阶开采，边开采、边生态恢复。新开挖边坡要采取工程防护与绿化相结合的方法。科学合理布置道路、基础设施，保护土地资源。表土剥离后尽量收集复用。在被破坏的土地上重建植被和生物群落，恢复生态景观，矿区范围入口、临近公路等可视范围区域应进行景观美化。边坡采用种藤蔓植物，矿坑种植灌乔木，为动物提供更多栖息场所。矿山地表附着植被就近移植。开采结束后，必须对地面构筑物进行全面清理，并对迹地范围进行复垦绿化。设置绿化专职管理机构，做好草本植物管护工作和抚育工作，管护时间为3年，矿区内裸露地面全部绿化。

（二）强化大气污染防治措施。矿石开采：采剥等扬尘作业过程须在开采平台上风向进行喷雾降尘，爆破采用湿法爆破，湿式凿岩机进行钻孔，钻孔过程采用雾化喷嘴进行喷淋降尘。大块石破碎采用除尘雾炮机进行喷雾降尘。工程作业区四周安装可移动雾化炮，对作业区进行持续喷雾降尘。物料装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。临时露天堆放石料应使用防尘设施覆盖。场地积尘要日清日毕。运输道路要做好硬化、洒水保洁和抑尘工作。运输车辆须达到国五排放标准（或为新能源运输车），非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。运输车辆要密闭运输，驶离矿区必须冲洗。厂界废气浓度须符合《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3建材工业大气污染物无组织排放浓度限值要求。

砂石骨料生产线：卸料平台卸料粉尘经水喷淋抑尘后与一破粉尘，收集除尘器处理后经15m高排气筒DA001排放；一筛二破粉尘设置集气罩收集通过除尘器处理经19m高排气筒DA002排放。二筛粉尘设置集气罩收集通过除尘器处理后经19m高排气筒DA003排放；入一破皮带下料口、入中转仓皮带下料口、入一筛皮带下料口粉尘经集气收集除尘器处理后经23m高排气筒DA004排放；一筛入1#骨料仓、二筛及二破皮带下料口以及二筛入二破、2-4#骨料仓带下料口粉尘经集气收集除尘器处理后经23m高排气筒DA005排放。

机制砂生产线：制砂破碎粉尘经除尘器处理后经15m高排气筒DA006排放；制砂选粉粉尘经除尘器处理后经37m高排气筒DA007排放。

筒仓：1-3#，4#骨料仓以及5#机制砂产品仓仓顶均设置除尘器，废气经处理后分别经42m高排气筒DA008、DA009排放；

商品混凝土生产线：辅料仓仓顶设置除尘器处理后，统一经27.5m高排气筒DA010排放。3 套搅拌工序粉尘分别收集通过除尘器处理后的废气分别经18m高排气筒DA011、DA012、DA013排放。以上有组织颗粒物经脉冲袋式除尘器处理后，颗粒物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表 2中“其他建材”重点控制区标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。洗车废水经沉淀后循环使用，商混搅拌站及商混车冲洗废水回用于商混生产，生活污水排入厂区污水处理站处理后用于洒水抑尘，以上废水均不外排。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，强化厂区防渗及事故废水应急收集处理。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）强化噪声污染防治。合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。施工噪声应尽量避开夜间的休息时间，晚10：00时至第二天早6：00时期间停止施工。运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。高噪声设备尽量安置在车间中间位置并采取隔声、减震、围挡等措施。在矿区边界300m区域内禁止采用爆破方式，采用液压碎石锤机械破碎开采，对离矿区270m处的小官庄村，开展动态监测，必要时安装声屏障。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。剥离表土、除尘器收尘及污泥，剥离表土不设置排土场，剥离后直接装车外运综合利用；除尘器收尘在硝石粉仓暂存外售；废布袋由厂家回收，不再设置一般固废暂存区。压滤后污泥与生活垃圾由环卫部门清运。废机油及油桶产生后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置。工业固体废物贮存场所等须参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）落实防雨防渗要求。危险废物的收集、贮运和转运环节严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，落实环评文件提出的环境管理及监测计划。DA001-DA003以及DA006排气筒安装颗粒物在线监测设施。重点产尘区域下风向安装不少于3处安装符合国家监测标准要求的β射线法环境空气PM10在线监测设备，并按要求与生态环境部门联网。安装“露天矿山远程视频监控矿系统”，监控范围包括机械破碎、挖掘、储存、装卸等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。并符合安全生产、事故防范的相关规定。

（九）该项目运营后，颗粒物排放量控制在9.863t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市生态环境局薛城分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局薛城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年6月29日

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室 2023年6月29日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html