枣环许可字〔2023〕63号

枣庄市生态环境局

关于枣庄中电环保发电有限公司

枣庄台儿庄区垃圾焚烧发电项目掺烧一般工业固体废物技改项目环境影响报告书的批复

枣庄中电环保发电有限公司：

你公司报送的《枣庄台儿庄区垃圾焚烧发电项目掺烧一般工业固体废物技改项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于技改，位于枣庄市台儿庄区泥沟镇堡子村北枣庄中电环保发电有限公司现有厂区内。建设内容包括：依托公司现有处理能力500 t/d的生活垃圾焚烧设备，掺烧一般工业固体废物。不改变原有焚烧炉、发电机组规模，焚烧物料调整为焚烧生活垃圾350 t/d、污水处理厂污泥50 t/d、一般工业固体废物100 t/d（含废旧纺织品、废皮革制品、废木制品、造纸厂的废纸废料、废橡胶制品、废塑料制品、废包装材料、过期食品等）。焚烧炉掺烧一般工业固废、污水处理厂污泥约占总处理量30%，且一般工业固废来源须满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单相关入炉要求。项目总投资30万元，其中环保投资30万元，占总投资比例为100%。

在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，项目建设带来的不利环境影响可以得到有效的减免。从生态环境部门职责角度，我局原则同意按照环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运营。

- 项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）强化大气污染防治措施。焚烧烟气采用“SNCR+旋转喷雾半干法+消石灰干法喷射+活性炭喷射+布袋除尘器”工艺处理，经80 m高排气筒DA002排放。废气污染物排放浓度、排放速率均须满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及其修改单的要求；氟化物排放浓度、排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。垃圾卸料厅、垃圾池恶臭废气及渗滤液污水处理站恶臭废气正常工况下引入焚烧炉焚烧；停炉时期引入活性炭除臭装置处理后通过27.5m高排气筒DA001排放；渗滤液污水处理站厌氧反应器沼气正常工况下引入焚烧炉焚烧处理，停炉时期采用火炬燃烧处置。H2S、NH3、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。

落实报告书提出的无组织污染控制措施。严格恶臭气体的无组织排放治理，生活垃圾装卸、贮存设施、渗滤液收集和处理设施等应当采取密闭负压措施，并保证其在运行期和停炉期均处于负压状态。消石灰仓、活性炭仓、飞灰仓粉尘经袋式除尘装置处理后排放。H2S、NH3、臭气浓度厂界无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新改扩建项目二级标准；颗粒物厂界无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2标准。

（二）严格落实水污染防治措施。厂区实行“雨污分流、清污分流”，渗滤液污水处理站纳滤及反渗透浓水等经处理后，水质达到《城市污水再生利用 工业用水水质》 (GB/T19923-2005)中敞开式循环冷却水系统补充水标准回用作为厂区循环冷却水补充水，渗滤液污水处理站纳滤及反渗透浓水喷入焚烧炉焚烧。生活污水、化验室废水、主厂房地面冲洗水、初期雨水经处理后，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2020)标准后回用作地面清洗用水及绿化用水。废水不得排入外环境。

- 严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，加强对污水管道的巡视、管理及水量监测，杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”，强化厂区废水应急收集处理。所有污水储存、传输及处理设施均采取严格的防渗措施，防止废水下渗污染地下水及土壤环境；避免各类危险废物和土壤的直接接触。制定应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。依托重点监控点布设的监控井，监测地下水环境的动态变化情况。

（四）加强噪声污染防治。生产设备采用减震及降噪措施、主要高噪声设备均设置于隔声间内，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区的要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。项目产生的炉渣暂存于渣坑内，外售综合利用。飞灰利用现有工程飞灰稳定化系统进行处理后，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) 6.3相关要求，进入生活垃圾填埋场飞灰填埋区填埋。污泥经脱水处理后输送至厂内垃圾贮坑,与生活垃圾混合后进入焚烧炉焚烧处理。废布袋、废活性炭、废机油及废机油桶等作为危废委托有资质单位处置。危废暂存间满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（六）健全环境管理制度，强化污染源管理。运营后，环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。排气筒依托现有规范的永久性采样平台和监测孔，落实监测计划要求。

（七）强化环境风险防范和应急措施。技改工程无新增风险源，加强氨水、硫酸、甲烷、渗滤液等危化品的风险防控，依托现有工程应急监测、应急响应等各项环境风险防控措施。制定《突发环境事件应急预案》报台儿庄分局备案，并定期进行演练。要对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。

（八）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局台儿庄分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局台儿庄分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年10月19日

主题词：环境影响评价 报告书 批复

抄送：枣庄市应急管理局

枣庄市生态环境局办公室                2023年10月19日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html