枣环许可字〔2023〕64号

枣庄市生态环境局

关于枣庄骏泰新型建材有限公司骏泰公司年产220万吨新型建材建设项目环境影响

报告表的批复

枣庄骏泰新型建材有限公司:

你公司报送的《枣庄骏泰新型建材有限公司骏泰公司年产220万吨新型建材建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为新建，位于山东省枣庄市峄城区底阁镇康庄村原底阁镇第三石膏矿（康庄村西北970米）。主要建设内容包括：主体工程（商品混凝土搅拌站生产线2条、新型建材生产线1条、新型沥青拌合站生产线1条，共4条）、辅助工程、公用工程及环保工程。项目建成后年产商品混凝土138万吨、新型建材78万吨、沥青混凝土4万吨。项目总投资8800万元，其中环保投资200万元。

根据报告表结论，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施建设和生产。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。工地扬尘防控须达到六个“百分之百”要求，采取作业场地围挡、围护、运输车辆密闭并冲洗、道路洒水抑尘等措施控制施工扬尘。施工期间产生的地面冲洗和设备清洗废水收集处理后回用于施工区降尘及道路冲洗。施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。禁止高噪声机械夜间施工。施工完成后，尽快按厂区绿化方案恢复植被。

（二）强化大气污染防治措施。颗粒物料储存、配料、装卸、投料、搅拌等产污工序在密闭设施内进行，形成负压除尘。

沥青混凝土生产：砂石料向料斗投料产生的颗粒物经收集除尘处理后由15m高的排气筒P1排放，排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2中“非金属矿工业”重点控制区大气污染物排放浓度限值标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值。

沥青骨料烘干、筛分产生的粉尘和燃气废气，配置低氮燃烧器，燃烧废气和沥青骨料烘干产生的颗粒物经收集除尘处理后，通过高15m的排气筒P2排放。SO2、NOx有组织排放浓度须达到《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区大气污染物排放浓度限值标准要求；颗粒物有组织排放浓度须达到《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2中“非金属矿工业”重点控制区大气污染物排放浓度限值标准要求，排放速率须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值。

导热炉配置低氮燃烧器，燃烧烟气经15m高的排气筒P3排放，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2重点控制区的标准要求。

沥青储罐、沥青搅拌、沥青混凝土装车工序产生的废气经净化处理后通过高15m的排气筒P4排放。苯并[a]芘、沥青烟排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放标准要求。VOCs有组织排放浓度、排放速率须达到《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1非金属矿物制品业Ⅱ时段标准要求；臭气浓度排放须达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求。

新型建材生产：砂石料斗投料产生的颗粒物经收集处理后由15m高的排气筒P5排放；新型建材搅拌机经除尘处理后，与石子投料工序废气经同一根15m高的排气筒P5排放。颗粒物有组织排放浓度须达到《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2中“散装水泥中转站及水泥制品生产”重点控制区大气污染物排放浓度限值标准要求，排放速率须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值要求。

商品混凝土生产：砂石料投料口和砂石料斗落料口设置集气罩，废气经集气除尘处理后由高15m的排气筒P6排放。颗粒物有组织排放浓度须达到《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2中“散装水泥中转站及水泥制品生产”重点控制区大气污染物排放浓度限值标准要求，排放速率须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值要求。

落实报告表提出的无组织排放防控措施。水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓进料过程中产生的颗粒物经各筒仓配套的仓顶脉冲除尘器处理后排出。采用全封闭式储料库，内设喷淋抑尘装置，对储料库定期洒水抑尘；砂石上料区及传送带采取密闭措施；主要道路和搅拌区硬化，配备洒水车定期洒水抑尘；厂区设置洗车平台，对进出车辆进行清洗。厂界颗粒物浓度须达到《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3除水泥外的其他建材行业标准要求；无组织臭气浓度须达到《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)以及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运；车辆冲洗废水、设备冲洗废水经沉淀池处理后回用于拌料工序，不外排。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，强化对沉淀池、化粪池、沥青储罐区、危废间等区域的防渗处理；建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）强化噪声污染防治。对搅拌机、风机等主要噪声源采取合理布局、基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。沉淀池沉渣、布袋除尘器及地面收集的粉尘、滴漏沥青及拌合残渣收集后作为原料回用于生产；废机油、废机油桶、电捕焦油、废导热油、废活性炭等暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置。危险废物的收集、贮存和转运环节严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（七）强化污染源管理。建设规范污染物排放口，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。厂区下风向设置符合要求的PM10扬尘监测设备，确保设备正常运行和数据正常上传。厂内运输车辆须达到国五排放标准（或为新能源运输车），运输物料不得超出运输车辆封闭箱体。非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术导则》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括储存、厂区道路、生产车间等地方，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。自觉履行安全生产法定职责，要对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。

（九）该项目运营后，全厂SO2、NOx、VOCs、颗粒物排放总量必须控制在0.48t/a、1.673t/a、0.2t/a、1.073t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由市生态环境局峄城分局和市生态环境综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送市生态环境局峄城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求的，则本文件自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年11月8日

抄送：枣庄市应急管理局

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室                 2023年11月8日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html