枣环许可字〔2023〕71号

枣庄市生态环境局

关于山东汇龙服饰有限公司

新型环保服装面料及节能智能型服装生产线

建设项目环境影响报告书的批复

山东汇龙服饰有限公司：

你公司报送的《新型环保服装面料及节能智能型服装生产线建设项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于新建，位于峄城经济开发区内。全厂织造能力为2万t/a、漂染能力为1.8万t/a、印花能力0.5万t/a，制成成衣2000万件/a。主要建设内容包括三座生产车间：1#水洗漂炼车间(一层为水洗煮漂车间，其余为办公房)；2#成衣车间(一层为织造车间，二层为刺绣车间、三层为缝纫车间、四层为裁剪车间，五层为整理车间)；3#印染车间(一层为染色、印花，助剂间，二层到五层为原料库、成品仓库)。项目同时建设辅助、储运、公用和相应的废气处理设施及厂内废水处理站等相关环保配套工程。项目总投资20000万元，其中环保投资 875万元。

根据环境影响报告书结论，在全面落实报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的地点、工艺、规模和环境保护对策措施建设和生产。

二、项目设计、建设和运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。按照《枣庄市生态环境保护委员会办公室关于印发<枣庄市市直部门大气污染治理技术导则（精简版）>的通知》（枣环委办字〔2023〕1号）要求，采取有效措施降低施工期扬尘污染；施工废水收集至沉淀池处理后回用，不得外排；合理安排施工时间，对高噪声施工机械设置隔声减震设施，降低设备声级；施工过程产生的废弃碎砖石、残渣、建筑垃圾等就地处置，作填筑地基用；包装物回收利用或销售给废品收购站。落实生态环境及土壤保护措施。

（二）强化大气污染防治措施。定型及烧毛废气均采用油烟净化工艺处理达标后，一并由29m高排气筒DA001外排；印花废气采用二级喷淋工艺处理达标后，由29m高排气筒DA002外排；污水处理站臭气通过碱液喷淋+生物除臭后，由1根15m高排气筒DA003排放。排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度须达到《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表2重点控制区的标准要求；VOCs排放浓度及排放速率须达到《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中II时段标准要求；NH3、H2S的排放浓度须达到《恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表2标准(H2S的排放速率0.33kg/h、NH3的排放浓度4.9kg/h)的要求。

落实报告书提出的无组织污染控制措施。通过源头控制、车间密闭、加强绿化等措施，厂界臭气浓度须达到《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2限值、VOCs厂界浓度须达到《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019) 表2无组织排放标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实施雨污分流，严格分区防渗措施。建设废水常规处理系统、MBR+二级RO系统、多效蒸发装置。软水制备装置浓水和经过常规处理过的部分废水进入MBR+二级RO系统进一步除盐。MBR+二级RO系统产生的浓水最后进入多效蒸发装置盐浓缩去除。除软水制备装置排的浓水外，其余废水均进入污水处理站常规处理，废水污染物排放浓度须达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)及原环境保护部公告2015年第19号、原环境保护部公告2015年第41号修改单、《枣庄市关于印发全市排放硫酸盐全盐量专项整治工作方案的通知》以及上实联合（枣庄）污水处理有限公司接管标准。MBR+二级RO系统产生的中水一部分回用于生产；部分与常规工艺处理后的废水一起外排至市政污水管网，最终进上实联合（枣庄）污水处理有限公司深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A标准和《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018) 一般保护区要求，排入跃进河。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，对储料大棚、危废暂存间、沉淀池等重点区域进行防渗处理，建立地下水和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤和地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利影响。

（五）严格落实噪声污染防治措施。对主要噪声源烧毛机、染色机、印花机、各类风机等设备采取合理布局、隔音、基础减振等措施后，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中3类标准的要求。

（六）对固体废物实施分类收集、处理、处置。一般固体废物次布、边角料收集后外售；废反渗透膜、废外包装材料由设备厂家回收；棉毛、生活垃圾、格栅渣由环卫部门定期清运。废矿物油及其空桶、废油污、废印花版、废浆料、沾染染料有机溶剂的废外包装及内衬袋，均分类收集暂存危废间后，定期由有资质单位处置。污水处理站污泥、多效蒸发废盐需进行危险特性鉴别，按鉴别结论妥善处置；生活垃圾由环卫部门统一处理。危废暂存间须满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（七）健全环境管理制度，强化污染源管理。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。排气筒建设规范的永久性采样平台和监测孔，落实监测计划要求，废水排放口安装自动监控装置。

（八）强化环境风险防范和应急措施。严格遵守岗位操作规程，加强设备的维护和管理。落实消防、安全措施，加强环保管理，减少火灾次生污染物的排放。建立环境风险预警体系，建设三级防控体系。编制环境风险应急预案，与园区应急预案进行联动响应，定期进行演练。环保治理设施纳入安全评价范围，履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（九）项目运营后，新增二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs排放指标须控制在颗粒物0.446t/a、1.555t/a、0.458t/a、0.381t/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，自觉接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要执行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局峄城分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局峄城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2023年12月1日

抄送：枣庄市应急管理局

主题词：环境影响评价  报告书  批复

枣庄市生态环境局办公室                2023年12月1日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html