枣环许可字〔2023〕75号

# 枣庄市生态环境局

关于滕州市东郭水泥有限公司

东郭水泥有限公司水泥粉磨优化升级项目

环境影响报告表的批复

滕州市东郭水泥有限公司:

你公司报送的《东郭水泥有限公司水泥粉磨优化升级项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

- 该项目为技改项目，位于山东省滕州市东郭镇滕州市东郭水泥有限公司现有厂区内。建设内容：通过对滕州市东郭水泥有限公司及滕州市连云山水泥有限公司整合优化升级，所置换的东郭水泥及连云山水泥原有5台3.2×13 m水泥粉磨生产线均已拆除，新上2条4.2×13.5 m联合粉磨系统，并配套购置组合式选粉机、辊压机、循环风机、包装机、装车机、DCS中央控制系统、回转卸料器等主要设备156台（套）。根据2022年10月31日山东省工业和信息化厅公示的《关于枣庄市鲁王水泥制造有限公司等6家企业水泥粉磨项目补齐产能情况公告》，核定滕州市东郭水泥有限公司水泥粉磨优化升级项目水

泥粉磨产能380万吨/年。项目总投资30000万元，其中环保投资800万元。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制，从环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照报告表所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环保对策措施等进行建设和运营。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工环境管理。按照《枣庄市生态环境保护委员会办公室关于印发<枣庄市市直部门大气污染治理技术导则（精简版）>的通知》（枣环委办字〔2023〕1 号）要求，采取有效措施降低施工期扬尘污染。必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械，设置进出场车辆冲洗设备，设专人进行管理，保存视频监控资料。施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾要严格实行定点堆放，及时清运处理。加强施工期噪声管理，采取隔声降噪措施，降低设备声级，禁止夜间（22：00 至次日6：00）施工。

（二）强化大气污染防治措施。项目在卸料、物料入库、物料输送、粉磨加工、物料储存、成品散装发运、成品袋装发运等环节均须设置脉冲布袋除尘器（共46台），分别经排气筒（DA114-DA159）排放，颗粒物排放浓度须达到《关于印发山东省水泥行业超低排放改造实施方案、山东省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》（鲁环发〔2022〕8号）、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气

污染物水泥行业重点控制区排放限值要求、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2要求。

落实报告表提出无组织排放措施。粉状物料全部密闭储存，砂、石等其他物料全部封闭储存，装卸、破碎、碾压、选粉等易产尘工序应在密闭设施内进行，形成负压空间。运输皮带应封闭，斗提、斜槽等应密闭；各物料破碎、转载、下料口等产尘点应设置集气罩，并配套高效除尘设施；库顶等卸压口应配套高效除尘设施；粉状物料运输采用密闭罐车；水泥散装罐车，采用带抽风口的卸料装置；袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，进出通道至少有一端应设置自动门。地面积尘日清日毕。运输道路做好硬化、洒水保洁和抑尘，运输车辆出场前进行清洗、不带泥上路。厂界颗粒物浓度须达到《关于印发山东省水泥行业超低排放改造实施方案、山东省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》（鲁环发〔2022〕8号）、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3要求。

（三）严格落实水污染防治措施。厂区实行雨污分流，严格分区防渗措施。生产冷却用水循环使用，车辆清洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。生活废水交由环卫部门处理。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则防治地下水和土壤污染，生产车间、危废间等均采取防渗措施。建立地下水

和土壤污染监控和预警体系，一旦出现土壤和地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利影响。

（五）强化噪声污染防治。生产车间安装隔音窗，粉磨机、磨机、除尘器风机等噪声源采取隔声、减振措施。运营期北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。除尘器收集尘收集后回用于生产，废布袋、废包装材料收集后外售资源回收单位。废机油、废油桶等危险废物收集后由危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。危险废物的收集、贮运和转运环节严格落实《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（七）强化污染源管理。按照国家和地方有关规定，建设规范废气排放口监测孔和监测平台，并设立标志牌，标示治理工艺流程图。落实环评文件提出的环境管理及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。厂区下风向设置β射线扬尘在线监测设备，确保设备正常运行和数据正常上传。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账，门禁系统监控数据按要求与生态环境部门联网。安装视频监控系统，监控范围包括物料储存、厂区道路、生产车间等区域，做到全覆盖、无盲区、全时段监控，且视频存储时间不得少于三个月。

（八）强化环境风险防范和应急措施。结合项目实际情况修订突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力。履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（九）该项目运营后，颗粒物排放量控制在66.18t/a，碳排放量控制在91190.5 tCO2/a以内。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。落实建设项目环评信息公开主体责任，建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。建立完善的环境信息公开体系，定期发布企业环境信息，自觉接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局滕州分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送枣庄市生态环境局滕州分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

八、原《关于滕州市东郭水泥有限公司水泥粉磨优化升级项目环境影响报告表的批复》（枣环许可字[2021] 130号）作废。

枣庄市生态环境局

2023年12月7日

抄送：枣庄市应急管理局

主题词：环境影响评价  报告表  批复

枣庄市生态环境局办公室                  2023年12月7日印

电子批复领取指南:http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html