枣环许可字〔2024〕7号

枣庄市生态环境局

关于枣庄森之燃环境治理有限责任公司

锂电池含油隔膜回收利用项目

环境影响报告书的批复

枣庄森之燃环境治理有限责任公司：

你公司报送的《枣庄森之燃环境治理有限责任公司锂电池含油隔膜回收利用项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于新建，位于山东峄城经济开发区内。建设内容包括：1条锂电池含油隔膜回收生产线（破碎系统、萃取分离系统、过滤系统、超临界二氧化碳系统等装置设备），部分储运工程、公用工程和环保工程。项目建成后年处理含油隔膜5000吨。项目总投资：10000万元，其中环保投资约为123万元。

在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，项目建设带来的不利环境影响可以得到有效的减免。从生态环境部门职责角度，我局原则同意你公司按照环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运营。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工环境管理。严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年修订本）、《枣庄市生态环境保护委员会办公室关于印发<枣庄市市直部门大气污染治理技术导则（精简版）>的通知》（枣环委办字〔2023〕1号）要求，采取有效措施降低施工期扬尘污染。施工现场建造沉淀池等污水临时处理设施，废水回用于道路洒水和车辆清洗，沉淀物干燥后与固体废物一起处置。高噪声设备尽量放置在远离最近敏感点的位置，并设置必要的隔声减振装置，合理安排施工时间，禁止高噪声设备的夜间施工。生活垃圾定点堆放、及时收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理等措施，施工下脚料、建筑垃圾分类收集再利用或妥善处置。采取有效措施，减少水土流失影响。

（二）强化大气污染防治措施。落实报告书提出的无组织污染控制措施。萃取釜泄压阀排出的油雾状挥发性有机物经管道引入高效除油过滤器处理。厂界挥发性有机物排放浓度须执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》中的限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。循环排污水部分用作车间地面清洗用水。清洁废水与初期雨水经隔油沉淀池处理后与生活污水、其它循环排污水达到上实联合（枣庄）污水处理有限公司的接管标准后排入该污水处理公司。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则进行地下水污染防治，定期检查污水收集管网，杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理，及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（五）加强噪声污染防治。对主要噪声源采取设隔音操作室、减振基础等措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348–2008)中3类功能区的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置措施。再生塑料（PE/PP）按照环评报告书要求进行相关检测，满足相关质量标准和有害物质限值要求可以进行外售；如不满足，按照危险废物进行处置。生活垃圾由环卫定期清运，纯水制备产生的废活性炭及RO膜外售，废过滤介质及滤渣、污水站浮油、废水处理污泥、实验室废液均委托有资质单位处置。危险废物的收集、贮存、转运应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（七）健全环境管理制度，强化污染源管理。运营后，环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。落实报告书中的监测计划要求。

（八）强化环境风险防范和应急措施。设置水、气三级防控体系，在装置区、储罐区设废水收集系统，收集系统与事故水池相连。确保发生事故时，泄漏的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理。完善事故后喷淋消防、事故引风等措施，有效降低事故状态下大气释放源强、缩短时间、减小排放量。编制应急预案并在枣庄市生态环境局峄城分局备案，定期演练。同时加强危废管理，消除环境风险隐患。自觉履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局峄城分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局峄城分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年2月8日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：枣庄市应急管理局

枣庄市生态环境局办公室                 2024年2月8日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html