枣环许可字〔2024〕12号

枣庄市生态环境局

关于枣庄八一水煤浆热电有限责任公司

1×1131t/h循环流化床锅炉协同处置市政

污泥项目环境影响报告书的批复

枣庄八一水煤浆热电有限责任公司：

你公司报送的《枣庄八一水煤浆热电有限责任公司1×1131t/h循环流化床锅炉协同处置市政污泥项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于技改，位于枣庄八一水煤浆热电有限责任公司现有厂区内。主要建设内容：利用厂区现有二期工程 1台1131t/h循环流化床锅炉1×350 MW超临界双抽供热机组，城镇污泥（含水量80%）最大协同处置量为300t/d、一般工业固体废物最大协同处置量为30t/d。不新增土建，无新增设备，不新增建构筑物。枣庄新城供排水有限公司、枣庄北控污水处理有限公司、枣庄首创水务有限公司污泥目前均在企业现状一期工程锅炉内焚烧处理，本项目技改完成后，该部分污泥改为进入二期锅炉焚烧。城镇污水处理厂污泥最大掺烧量300t/d，年运行时间250天，全年总计处置城镇污水处理厂污泥75000t。

在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，项目建设带来的不利环境影响可以得到有效的减免。从生态环境部门职责角度，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设和运营。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）强化大气污染防治措施。依托现有燃煤锅炉配套烟气治理措施，采用经炉内喷钙脱硫+低氮燃烧+（SNCR+SCR）脱硝+电袋复合除尘+炉外石灰石-石膏湿法脱硫+湿式电除尘器处理措施，处理后的烟气通过现有210m高烟囱排放。锅炉烟气烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物排放浓度均须达到《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）表2标准；HCl、二噁英、重金属排放浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4要求。

严格落实报告书提出的无组织排放措施。炉底排渣采用机械输送，除尘器灰斗排灰采用正压气力输送。按照枣庄市《市直部门大气污染治理技术导则》等文件要求，落实扬尘治理措施。燃料输送采用厂区原有封闭式输料栈桥，煤棚设自动喷淋系统定时喷水保持煤堆的含水量。污泥卸料间采用全封闭微负压储存方式，减少恶臭无组织排放。锅炉采用“三T控制法”控制二噁英的产生。厂界污染物SO2、NOX、颗粒物、HCl、铅、镉、汞须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。氨浓度须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界最高容许浓度限值。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。

（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”为原则进行地下水污染防治，强化厂区防漏及事故废水应急收集处理。建立地下水和土壤污染监控和预警体系，及时启动应急预案和应急措施，应对土壤或地下水污染。

（四）严格落实噪声污染防治措施。对设备及排气等噪声源采取隔音、减振降噪等措施。厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类及4a类功能区的要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。锅炉炉渣、脱硫石膏外售用于建材生产；投产后飞灰应交由相应资质能力的单位进行鉴定是否为危废，在明确其危险废物属性前，建设单位不得随意处置；若鉴定不是危废，则按一般固体废物处置。固体废物的收集、贮存和转运环节须达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单标准以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范要求。

（六）健全环境管理制度。危废暂存间、所有的输水管道、贮水池落实防渗措施。落实报告书中环境监测计划。设置永久性采样平台和监测孔。

（七）强化环境风险防范和应急措施。依托现有风险防控措施，设置水、气三级防控体系。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，做好污泥运输过程的污染风险防控。污泥运输采用密封式运输车，并设置集污箱，收集产生的渗滤液妥善处理。定期及时对转运车进行消毒。同时采取：确保运输车的密封性能良好、定期清洗运输车、尽可能缩短污泥运输车在敏感点附近滞留的时间、做好车辆应急联络用和跟踪监管。编制应急预案并在枣庄市生态环境局高新区分局备案，定期演练。同时加强危废管理，消除环境风险隐患。自觉履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（八）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收（前述环保措施未落实前，不得通过验收和投入生产）。项目建设运行中应遵循环评报告书相关要求。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由枣庄市生态环境局高新区分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告书送枣庄市生态环境局高新区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年4月1日

主题词：环境影响评价  报告书  批复

抄送：枣庄市应急管理局

枣庄市生态环境局办公室                  2024年4月1日印发

电子批复领取指南：http://sthjj.zaozhuang.gov.cn/sthjyw/hpsp/xmsp/202205/t20220531_1442654.html